## Slide 1: Проектирование многоэтажного жилого дома с разработкой квартир
Презентация для студентов 4 курса
направления «Дизайн архитектурной среды»
в рамках дисциплины «Архитектурно-дизайнерское проектирование»
Составил доцент каф. «ДАС» Галкина Е.Г.

## Slide 2: Нормативная и справочная литература:
СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания».
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы».
ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования».
Конструкции высотных зданий за рубежом (автор - О.М. Попкова) (обзор). М., ЦИНИС, 1975.
Пуховский А.Б. Арефьев В.М. и др. Многоэтажные и высотные здания. М., 1997.
Пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3. Конструкции жилых зданий (к СНиП 2.08.01-85); М., ЦНИИЭП жилища, 1983.
В. Шумер. Конструкции высотных зданий. М., Стройиздат, 1979

## Slide 3: План лекции:
1.Градостроительные и социальные условия и требования
2. Экология жилой среды при застройке многоэтажными жилыми домами
3. Инсоляция, проветривание и шумозащита
4.Лестнично-лифтовые узлы и противопожарные мероприятия
5.Устройство первых этажей
6. Конструктивные решения многоэтажных жилых домов
7. Типы многоэтажных жилых домов
8. Специализированные виды многоэтажных жилых домов
9. Аналоги многоэтажных жилых домов

## Slide 4: Градостроительные и социальные условия и требования
Многоэтажные жилые дома - это капитальные постройки, эксплуатационный срок службы которых составляет 80 - 100 лет.
Применение многоэтажных многоквартирных домов позволяет
1. значительно увеличить количество квартир в доме,
2. повысить плотность застройки городов и поселков, что содействует сокращению территории застройки.
Типы многоквартирных жилых домов:
Дома средней этажности 3-5 этажей
Многоэтажные дома 9-12 этажей
Дома повышенной этажности 17-25 этажей
Высотные дома - свыше 25 этажей

## Slide 5
Термин «высотное здание» определяет понятие здания, превышающего высоту, доступную для тушения пожара с автомеханических лестниц, которые позволяют в массовом варианте достичь высоты 28 м, а в специальном исполнении - 50 м.
Условиями формирования жилых многоэтажных зданий являются:
место строительства в городе, районе, микрорайоне;
демографический состав населения города;
климат региона, города, района города;
технические возможности изготовления;
технические ограничения и нормативные правила;
экономичность выбранного варианта;
Градостроительные условия определяют:
а) планировочную структуру дома, типы секции, состав квартир;
б) решение первого этажа, состав обслуживающих помещений (улица, площадь, центр или периферия города).

## Slide 6: Социально-демографические предпосылки формирования многоэтажных домов Экология жилой среды при застройке
В демографическом отношении основной потребитель многоэтажного жилища - средняя городская семья. Многодетные и сложные семьи, а также семьи с инвалидами, размещают ближе к земле, в первых этажах, а одиночек и малые семьи – в верхней части здания.
В социальном отношении многоэтажный жилой дом ориентирован на семьи промышленных рабочих; все иные семьи, имеющие более высокий уровень образования и профессии большей сложности труда, не вписываются в пространственные условия многоэтажных структур
Задача проектировщика – смягчить неблагоприятные последствия урбанизации.
Мероприятия, оздоравливающие жилую среду включают в себя поиск средств компенсации недостатка природной среды (проектирование летних помещений, террас, палисадников и т. п.), защиту территории и дома от неблагоприятных ветров, сохранение озеле­нения и характера рельефа участка.

## Slide 7: Инсоляция, проветривание и шумозащита
Общие требования в проектировании многоэтажных жилых домов касаются ориентации и условий проветривания.
Проветривание зависит от ориентации фасадов жилых домов по сторонам света и по отношению к господствующим ветрам.
Инсоляция многоэтажной застройки достигается формой и расположением домов на определенных расстояниях друг от друга
В условиях многоэтажной застройки необходимо решать проблему защиты от ветра и шума.
Для устранения воздействия шума на многоэтажные жилые здания устраивают экра­ны, земляные насыпи, озеленение, размещают общественные здания, удаляют от источника шума жилые дома и, наконец, применяют «шумозащищенные» жилые дома.

## Slide 8
Шумозащищенные дома

## Slide 9: Лестнично-лифтовые узлы и противопожарные мероприятия
Лестнично-лифтовый узел (ЛЛУ) – важная часть жилого многоэтажного дома, обеспечивает связь с землей и эвакуацию жителей.
ЛЛУ включает в свой состав
1) лестницу и лифты;
2) на первом этаже находятся вестибюль и мусоросборник,
3) на типовых этажах – лифтовые холлы и коридоры (к квартире, на незадымляемую лестницу, к мусоропроводу)

## Slide 10
Примеры лестнично-лифтового узла

## Slide 11
Для эвакуации людей из жилых многоэтажных домов (не более 9 этажей) предусматривают три типа обычных лестниц:
1тип – внутренние, в лестничных клетках;
2 тип – внутренние, открытые в помещение (без ограждающих стен);
3 тип – наружные, открытые.
В жилых домах выше 9 этажей для эвакуации применяют три типа незадымляемых лестниц:
1тип – с выходом через наружную воздушную зону по открытым переходам;
2 тип – с подпором воздуха при пожаре;
3 тип – с входом с этажа через тамбур-шлюз.

## Slide 12
Лестницы в многоэтажных жилых домах
Незадымляемая лестница с переходом через воздушную зону
Незадымляемая лестница подпором воздуха во время пожара

## Slide 13
Лестнично-лифтовые узлы с незадымляемой лестницей
в домах секционного типа
в домах коридорного типа

## Slide 14
Лестнично-лифтовые узлы с открытой лестницей с уклоном 1:1
Лестнично-лифтовые узлы для районов Севера

## Slide 15
Противопожарные требования к путям эвакуации в многоэтажных жилых домах
Зоны безопасности на балконах и лоджиях
Эвакуация из коридорных домов
а) до 9 этажей общей площадью менее 500кв.м.,
б) то же, 500кв.м. и более,
в) в 10 этажей с площадью этажа менее 500кв.м.,
г) то же, 500кв.м. и более
Эвакуация из секционных домов: переход в смежную секцию ; спуск.

## Slide 16
Лестничные клетки многоэтажных домов унифицированы по размерам.
Внутренние габариты лестницы – 480 * 220 см,
в лестничном марше типового этажа – 8 проступей (26 см) и 9 подступенков (15,45 см),
ширина марша – 105 см,
расстояние между маршами – 10 см.

## Slide 17
Таблица норм проектирования лестниц и лифтов (СНиП 2.08.01-89* СНиП 21-01-97* )

## Slide 18: Лифты
Лифты устраивают, если отметка пола верхнего этажа выше уровня планировочной отметки земли на 14 м (при высоте здания более 5 этажей).
Для обеспечения звукоизоляции лифтовую шахту нельзя размещать у стен, граничащих с жилыми помещениями.
Машинное помещение лифтов не допускается располагать непосредственно над жилыми комнатами, а также смежно с ними
Число лифтов, грузоподъемность и скорость подбираются в зависимости от этажности жилого дома и нагрузки на лифта
до 10 этажей – один лифт грузоподъемностью 400;
до 17 этажей – два лифта грузоподъемностью 400 + 630 кг;
20-25 этажей – четыре лифта грузоподъемностью 400 + 400 + 630 + 630 кг;
6-9 этажей – для престарелых два лифта грузоподъемностью 400 + 630 кг (ско­рость 1,0 м/с, суммарная площадь на этаже 600 кв. м).

## Slide 19
Ширина площадки перед лифтом должна быть
не менее 1,2 м для пассажирского лифта грузоподъемностью 400 кг;
1,6 м - для лифта с кабиной шириной 2100 мм и глубиной 1100 мм
2,1 м - с кабиной шириной 1100 мм и глубиной 2100 мм при более мощных лифтах.
Варианты компоновок лифтов

## Slide 20
Лифты в многоэтажных жилых домах
Лифты грузоподъемностью 600 кг.
400кг
Поперечный разрез по лифту

## Slide 21: Устройство первых этажей
Минимальный набор помещений первых этажей содержит :
вестибюль с комнатой для детских колясок, велосипедов, почтовых ящиков.
Площадь устанавливают из расчета 0,4 кв. м на каждые 100 кв. м общей площади квартир, которые им обслуживаются. Вестибюль проектируют в каждой секции жилого дома.
Состав обслуживания зависит от места жилого дома в системе культурно-бытовых учреждений города. На первых этажах жилых домов находящихся :
На межмагистральных территориях квартиры первых этажей проектируют с палисадниками и приквартирными участками.
На жилых улицах - размещают: приемные пункты прачечных, химчистки, проката, стол заказов; торговлю промышленными товарами первой необходимости; помещения для досуга жителей (детские, кружковые, хобби, спорт, детсады); в подвале – гаражи.
На улицах городского и районного значения первый этаж нежилой, его используют для торговли, культурно-бытового обслуживания, общественного питания, аптек и отделений связи и др.; возможно устройство учреждений повседневного использования.
В городских центрах и центрах планировочных районов первые этажи многоэтажны жилых домов используют для торговых центров, универмагов, универсамов, транс­портных и других агентств, административных учреждений.

## Slide 22
Таблица
примерного состава и площадей помещений обслуживания в жилых домах различной вместимости
Суммарная площадь обслуживающих помещений , приходящаяся на одного жителя, принимается до 0,3кв. М.

## Slide 23
Схемы объемно-планировочных решений встроенно-пристроенных торгово-бытовых предприятий:
а - встроенный магазин с пристроенными приемными отделениями, б - то же, по торцам с подсобными помещениями, в, г - с частично и полностью пристроенным торговым залом, и - с подсобными помещениями, приемным отделением, подъездом в подземной части, е, ж - с подсобными помещениями, встроенными в жилые здания, и торговыми залами, пристроенными к их торцам
1 - торговый зал,
2 - подсобное помещение,
3 - приемное отделение, 4 - лестница жилого дома,
5 - неиспользуемый объем,
6 - вход в жилой дом,
7 - подъезд для торгового транспорта,
8 - входы в торговый зал для посетителей,
9 - подземный проезд

## Slide 24
Многофункциональные жилые дома
«Марсельская жилая единица» арх. Ле Корбюзье
«Дом нового быта» арх.
Н. Остерман

## Slide 25
Конструктивные решения многоэтажных жилых домов
Высотный дом из объемных блоков

## Slide 26: Типы многоэтажных жилых домов

## Slide 27
Композиционные схемы планов многоэтажных жилых домов
А)
Б)
В)
Многоэтажные жилые дома проектируются и строятся :
А) коридорные, галерейные
Б) односекционные (точечные, башенные),
В) многосекционные (рядовые, торцевые, угловые секции)
Г) Смешанной структуры – коридорно-секционные и галерейно-секционные

## Slide 28
Многоэтажные секционные жилые дома
Широтная секция частично ограниченной ориентации с
4 квартирами на этаже
Меридиональная секция с10 квартирами на этаже
Примеры блокировки блок-секций

## Slide 29
Планировка секционных жилых домов
а) секция широтная
б) секция меридиональная для южных районов
в) секция с широким корпусом для северных районов

## Slide 30
Многоэтажные односекционные жилые дома
Схемы односекционных домов

## Slide 31
Варианты различных планировочных решений точечных односекционных жилых домов:
а) - с теплой лестницей и выходам на запасную пожарную лестницу,
б) - с незадымляемой лестницей, окруженной коридорами
в) - с четырехсторонним коридором вокруг подсобных помещений, г) - уступчатой формы плана, д) - трилистник

## Slide 32
Многоэтажные коридорные дома

## Slide 33
Жилые дома с квартирами в разных уровнях
Квартиры в доме с коридором через этаж
Квартиры в домах с коридором через два этажа

## Slide 34
Коридорно-секционные дома
С коридорами без естественного освещения
С освещаемыми коридорами

## Slide 36
Галерейно-секционные дома

## Slide 37: Специализированные виды многоэтажных жилых домов

## Slide 38
Жилые дома для южных районов

## Slide 39
Дом Батло арх. Гауди, Барселона

## Slide 41
Общие меры по созданию комфортных условий в квартирах согласно СНиП определяют:
сквозное или угловое проветривания;
запрещение ориентации окон всех жилых помещений квартиры на север;
обязательную солнцезащиту при западной ориентации.
Специальные приемы планировки многоэтажных жилых зданий основаны на проветривании здания через горизонтальные или вертикальные коммуникации и открытые пространства:
через террасы и коммуникационные галереи (в галерейном доме);
через аэрационные дворики, шахты и глубокие лоджии (в секционном доме)

## Slide 42
Жилые дома для северных широт

## Slide 43
Наиболее характерные климатические явления северных широт
низкие температуры (– 40°),
сильные ветры и зимние туманы, вызванные ветром с юга, что препятствует южной ориентации жилых помещений.
небольшой угол падения солнечных лучей (до 20°). В таком случае от многоэтажного здания падает большая по площади тень, которая может закрыть и дома и дворовые участки.
Перспективные направления проектирования многоэтажных жилых зданий в условиях Севера :
создание искусственной жилой среды, полностью изолированной от внешних условий (жилые комплексы с развитым обслуживанием);
совершенствование типа жилого дома и приемов, защищающих жилище от внешней среды;
сочетание искусственной среды обитания с мерами по улучшению среды.
Приемы, используемые при проектирования жилых домов в условиях Севера:
компактность плана и объема здания,
увеличение ширины и длины корпуса,
герметизация проемов,
тройное остекление окон,
уменьшение количества входов в жилой дом,
утепленная конструкция наружной стены

## Slide 44
Многоэтажные жилые дома на рельефе
Параллельно склону
Перпендикулярно склону – каскадный дом
Перпендикулярно склону - дом переменной этажности

## Slide 45
Разрез
Террасные многоэтажные жилые дома
Вид сверху

## Slide 46: Аналоги многоэтажных жилых домов

## Slide 47
Черкасово г. Санкт-Петербург

## Slide 48
Жилые дома башенного типа

## Slide 54
Многоэтажные жилые дома секционного типа

## Slide 71
106-и квартирный жилой дом

## Slide 78
Жилой дом «Лидер» по ул. Фрунзе г. Хабаровск

## Slide 79
Жилой дом «Ступени» по ул. Волочаевской
г. Хабаровск

## Slide 81
Дом на Николиной горе г. Москва

## Slide 102
Жилой комплекс