Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию Государственное

образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет»

В.Д. Парфёнов

НАЗНАЧЕНИЕ, УСТРОЙСТВО, ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДМК. ПОДГОТОВКА ДМК К РАБОТЕ И РАБОТА НА НЁМ.

Учебное пособие

Утверждено в качестве учебного пособия учебно-методической комиссией  военной кафедры при Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет»

Комсомольск-на-Амуре 2006

УДК 623.61

Рецензент:

А.А. Поливка, подполковник, начальник цикла стрельбы и управления огнем  военной кафедры  Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет»

Парфёнов В.Д.

Артиллерийское вооружение. Назначение, устройство, тактико-технические характеристики ДМК. Подготовка ДМК к работе и работа  на нём. Учебное пособие / Комсомольск-на-Амуре: ГОУВПО «КнАГТУ» 2006. – 15 с.

В данном учебном пособии рассмотрены вопросы по теме «Артиллерийские приборы»: Назначение, устройство, тактико-технические характеристики ДМК. Подготовка ДМК к работе и работа на нём.

Учебное пособие предназначено для граждан, обучающихся на военной кафедре по программам подготовки офицеров запаса.

© Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Комсомольский-на-Амуре государственный  технический университет», 2006

1. Назначение ДМК

Десантный метеорологический комплект ДМК (Рис.1) предназначен для измерения в полевых условиях следующих наземных метеорологических элементов:

- атмосферного давления;

- температуры воздуха;

- мгновенной скорости ветра;

- направления ветра;

- относительной влажности воздуха;

- метеорологической дальности видимости.

## 2. Тактико-технические характеристики  ДМК

1. Мгновенная скорость ветра:

- диапазон измерений …………………………1,5 ÷ 40 м/с;

- погрешность измерений не более………±(0,5+0,05V) м/с.

2. Направление ветра:

- диапазон измерений………………………………0 ÷ 360º;

- погрешность измерений не более……………………± 10º.

3. Относительная влажность воздуха:

- диапазон измерений……………………………30 ÷ 100%;

- погрешность измерений не более……………………± 7%.

4. Температура воздуха:

- диапазон измерений……………………(- 55ºС) ÷ (+ 45ºС);

- погрешность измерений не более………………….± 0,8ºС.

5. Атмосферное давление:

- диапазон измерений……………………500 ÷ 800 мм.рт.ст.;

- погрешность измерений………..в табл.1. «Тех. описания».

6. Метеорологическая дальность видимости:

- диапазон измерений……………………………0,3 ± 10 км.;

- погрешность измерений не более…...........................± 25%.

7. Время развёртывания ДМК 1 человеком……….15 минут.

8. Масса комплекта……………………............................26 кг.

9. Высота метеорологической мачты…………………….4 м.

10. Размер чёрного экрана……………………...400 х 400 мм.

11. Номинальное напряжение АКБ…….............................6 В.

12. Необходимость подзарядки АКБ при........................4,5 В.

3. Комплектность ДМК

1. Указатель метеорологических элементов……………1 шт.

2. Датчик скорости и направления ветра……………….1 шт.

3. Датчик температуры и влажности………………........1 шт.

4. Измеритель дальности видимости………………........1 шт.

5. Монтажный комплект состоящий:

а) Метеорологическая мачта в комплекте…………...1 шт.

- трубка ствола………………………………………....9 шт;

- трубка и стержень треноги…………………..............3 шт;

- скоба для крепления экрана…………………………2 шт;

- крючок с гайкой………………………………………2 шт;

- чёрный экран………………………………………….1 шт;

- растяжки верхние…………………………………….1 к-т;

- растяжки нижние……………………………..............1 к-т;

- вбивной штырь………………………………………..3 шт;

- цанга…………………………………………................1 шт.

б) Мерная катушка……………………………………...1 шт.

в) Кабель 10 м…………………………………………...1 к-т.

6. Ящик укладочный с ЗИП:………………………………1 шт.

- ключ специальный……………………………………1 шт;

- отвёртка………………………………………………..1 шт;

- лампа МН – (6,3-0,3)………………………………….1 шт;

- мембрана (чувств. элемента влажности)…………….1 шт;

- предохранитель………………………………………..2 шт;

- пластинка………………………………………………1 шт;

- компас………………………………………………….1 шт;

- флакон (0,2 л) с электролитом………………..............1 шт.

4. Устройство  ДМК

Метеорологический комплект (Рис.1) состоит из следующих основных частей:

- датчика скорости и направления ветра 1;

- блока датчика температуры и влажности воздуха 2;

- указателя метеорологических элементов (УМЭ) 3;

- измерителя дальности видимости;

- для  установки датчиков в рабочее положение в комплект входит  метеорологическая мачта 4 с растяжками 5;

- датчики соединяются с указателем метеорологических    элементов кабелем 6, длина которого 10 м.

Рис. 1. Схема ДМК (в развернутом положении)

1 - датчик   скорости   и   направления   ветра;

2 - датчик   температуры  и   влажности   воздуха;

3 - указатель  метеорологических  элементов;

4 - метеорологическая мачта;

5 – растяжки;

6 - кабель питания.

Датчик скорости и направления ветра.

#### Приёмником скорости ветра является восьмилопостная вертушка, число оборотов которой пропорционально скорости воздушного потока.

##### Приёмником направления ветра является двухлопостная флюгарка.

Блок датчика температуры и влажности воздуха.

Состоит из двух узлов:

1. Температуры.

2. Влажности.

Эти узлы установлены на текстолитовой плате и имеют специальную защиту.

Защита состоит из:

1. Полистироловой крышки.

2.  Жалюзей.

3.  Съёмных металлических сеток.

Приёмник температуры – термобиметаллическая спираль. Она одним концом жёстко связана с осью сельсина, другой конец закреплён неподвижно.

Приёмник влажности – влагочувствительная мембрана, кинематически связанная с ротором сельсина.

Указатель метеорологических элементов (УМЭ).

Состоит из:

1. Контейнера.

2.  Рамы.

Корпус контейнера из листовой стали с двумя крышками. Рама подвешена на пружинах внутри корпуса.

На наружной стороне рамы расположен пульт управления (ПУ) (Рис.4).

На панели пульта управления размещены:

1. Ручка переключения измеряемых метеоэлементов.

2. Тумблер включения подсветки шкалы.

3. Кнопка включения УМЭ.

4. Вольтметр.

5. Указатель атмосферного давления (авиационный высотомер ВД-10).

6. Шкалы отсчёта метеоэлементов.

С другой стороны рамы размещены:

1. Блок усиления.

2. Блок преобразователя.

3. Предохранитель.

4. Блок питания.

5. Шкальный механизм.

6. Гнёзда для крепления датчиков температуры и влажности, скорости и направления ветра и измерителя дальности видимости.

Измеритель дальности видимости.

Предназначен для измерения метеорологической дальности видимости в светлое время суток.

5. Принцип  работы  ДМК

В основу измерения скорости и направления ветра, температуры и влажности воздуха положен принцип преобразования метеорологических параметров в угол поворота бесконтактного сельсина-датчика, с последующей отработкой этого угла следящей системой, размещенной в указателе метеорологических элементов.

К метеорологическому комплекту придается компас для ориентирования датчика направления ветра по странам света и пенал с принадлежностью для обслуживания блока питания.

Размещается метеорологический комплект по-походному в упаковочном контейнере (Рис.2).

Метеорологический комплект развертывают в районе ПУОД. Для того чтобы результаты измерений были характерны не только для пункта, в котором произведено измерение, но и для большого района метеорологический комплект развертывают на открытой, свободно продуваемой ветром площадке.

# Рис. 2.Упаковочный контейнер ДМК

6. Подготовка  ДМК  к  работе  и  работа  на нём

Установку метеорологического комплекта для измерения метеорологических элементов производят в следующем порядке:

1. Собирают и устанавливают метеорологическую мачту, для чего:

- снимают заднюю крышку упаковочного контейнера и вынимают из нее части мачты;

- собирают ствол мачты из трубок, соединяя их концами с одинаковой маркировкой;

- надевают верхние и нижние растяжки.

2. Освобождают датчики от крепящих их скоб и вынимают их из контейнера.

3. Собирают блок датчиков скорости и направления ветра, устанавливают его на верхней трубке ствола мачты и укрепляют с помощью хомутика.

Блок датчиков устанавливают так, чтобы буква "С" (или ориентирный штырь) на стойке блока совпала с буквой "С" на верхней трубке ствола мачты.

4. В выбранном месте устанавливают треногу и ориентируют ее по странам света с помощью компаса, который с освобожденной стрелкой удерживают над центром треноги и, поворачивая треногу, добиваются совпадения ножки треноги с буквой "С" с направлением северного конца стрелки компаса.

5. Устанавливают ствол в треногу так, чтобы буква "С" на нижней трубке ствола совпала с буквой "С" на ножке треноги, и натягивают растяжки с помощью винтовой пары, имеющейся в нижней трубке ствола.

6. Укрепляют специальную защиту I (Рис.3) на верхней крышке блока датчиков температуры и влажности и устанавливают блок датчиков на кронштейне 2 мачты, закрепив его с помощью защелки.

7. Подсоединяют кабель питания к блокам датчиков ветра и температуры и влажности воздуха. Штепсельные разъемы 4 и 5 соединительной колодки 3 кабеля питания маркированы буквами "  V " (для подсоединения кабеля от блока датчиков ветра) и "Т" (для подсоединения кабеля от блока датчиков температуры и влажности воздуха). Указатель метеоэлементов может быть размещен в окопе, палатке, укрытии и т.п. на удалении 10 м от метеорологической мачты.

Блок датчиков температуры и влажности воздуха должен быть установлен на мачте не позже чем за 10 мин летом и за 20 мин зимой до начала измерений.

Рис. 3. Крепление блока датчиков температуры и  влажности на мачте

1 - специальная защита;

2 - кронштейн;

3 - соединительная колодка;

4 и 5 -штепсельные разъемы.

Измерение наземных метеорологических элементов с помощью ДМК (Рис. 4.) производят в следующем порядке:

1. С указателя давления I снимают значение наземного атмосферного давления. Шкала указателя давления градуирована в миллиметрах ртутного столба. На указателе давления имеются две стрелки. Маленькая стрелка указывает номер шкалы, с которой наблюдателю нужно снять показание, находящееся под большой стрелкой. При необходимости включают подсветку шкалы тумблером 2.

Рис. 4. Указатель  метеорологических элементов

1 - шкала  указателя давления;

2 - тумблер    подсветки;

3 - переключатель;

4 - кнопка   включения    прибора;

5 - шкала для снятия отсчета;

6 – вольтметр.

2. Переключатель 3 устанавливают в положение ТЕМП и, нажав на кнопку ПУСК 4, по шкале считывают температуру воздуха в градусах Цельсия (°С). Точность отсчета 0°,1С. Продолжительность нажатия на кнопку 4 при снятии отсчета любого метеорологического элемента должна быть не менее 4 сек для полной отработки следящей системы.

3. Для определения скорости и направления наземного среднего ветра переключатель 3 последовательно устанавливают в положение СКОР. и НАПР. и в течение 5 мин с темпом примерно (10…15) сек. снимают по 10 отсчётов мгновенной скорости (в м /с) и направления ветра (в градусах).

Отсчёты суммируют и делят на 10. Полученные результаты являются скоростью и направлением наземного среднего ветра. Скорость ветра в градусах переводят в деления угломера.

При северном ветре отсчёты направления могут быть, например, З55°, 358°, 360° и т.п. и 2°, 5(, 10° и т.п. Поэтому к отсчётам 1(, 2°, 3° и т.д. прибавляют 360( и записывают их как 361°, 362°, 363° и т.д. Если при этом среднее значение направления окажется больше 360°, то из него вычитают 360(.

4. При необходимости измеряют относительную влажность воздуха, для чего устанавливают переключатель 3 в положение ВЛАЖ. и действуют в последовательности, указанной для измерения температуры воздуха.

Свертывание метеорологического комплекта производят в следующем порядке:

1. Отсоединяют штепсельные разъемы кабеля питания 4 и 5 (Рис.3.).

2. Вытаскивают из грунта крепежные штыри коротких растяжек.

3. Вращением против часовой стрелки рукоятки винтовой пары ослабляют натяжение длинных растяжек.

4. Отсоединяют верхнюю часть мачты (5, 6 и 7-ю трубки) от нижней и осторожно опускают ее вертикально на землю.

5. Снимают блок датчиков ветра и блок датчиков температуры и влажности.

6. Разбирают ствол мачты, предварительно вынув нижнюю часть ствола из треноги.

Укладку элементов ДМК в контейнере производят в такой последовательности:

1. В заднюю крышку контейнера 7 (Рис.5.) укладывают разборную мачту 1 (предварительно вставив трубки одна в другую), треногу, растяжки, кабель и специальную защиту с блока датчиков температуры и влажности. Треногу заматывают длинными растяжками.

2. В раму указателя метеорологических элементов 8 укладывают и закрепляют специальными скобами датчик скорости и направления ветра, причем флюгарка 3 с вставленной в нее вертушкой 4 укладывается отдельно; датчик температуры и влажности 11; соединительные кабели 5 укладывают между датчиками.

Питание ДМК осуществляют от аккумуляторной батареи 6, состоящей из четырех аккумуляторов СЦ-25(серебряно-цинковые), включенных последовательно. Номинальное напряжение 6 В. Контроль напряжения производят по вольтметру 6 (Рис.4.), расположенному на пульте управления указателя метеорологических элементов.

При падении напряжения ниже 4,5 В немедленно подзаряжают аккумуляторные батареи.

Эксплуатацию аккумуляторной батареи СЦ-25 производят согласно «Инструкции по эксплуатации серебряно-цинковых аккумуляторов». Нарушение правил эксплуатации серебряно-цинковых аккумуляторов может привести к быстрому выходу их из строя.

Рис. 5. Укладка комплекта по-походному

1 - метеорологическая   мачта  и тренога;

2 - стойка  датчика  ветра;

3 - флюгарка;

4 - вертушка;

5 - соединительный  кабель;

6 - аккумуляторная   батарея;

7 - задняя крышка   контейнера;

8 - рама   указателя   метеорологических   элементов;

9 - кабель питания;

10 - растяжка;

11 - датчик температуры и влажности.

Контейнер ДМК необходимо предохранять от длительного переохлаждения (при температурах воздуха - 40°С и ниже) и от попадания осадков. При работе с метеорологическим комплектом в условиях большой запыленности воздуха датчик температуры и влажности следует устанавливать на мачту только на время измерений.

# БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Руководство по применению приборов для разведки и стрельбы артиллерии. - М.: Военное издательство,1985. 307-313 с.

2. Указания по работе метеорологического поста артиллерийского дивизиона. - М.: Военное издательство, 1975. 5-11 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Назначение  ДМК ………………………...........................................3

2. Тактико-технические характеристики ДМК………………………3

3. Комплектность ДМК ……………………………………………….4

4. Устройство ДМК ……………………………………………………4

5. Принцип работы ДМК ………............................................................7

6. Подготовка ДМК к работе и работа на нём …………………….....8

7. Библиографический список ………………………….....................13

Учебное издание

Валерий Дмитриевич Парфёнов,

подполковник, старший преподаватель цикла стрельбы и управления огнем

АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ ВООРУЖЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ, УСТРОЙСТВО, ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДМК. ПОДГОТОВКА ДМК К РАБОТЕ И РАБОТА НА НЁМ.

Учебное пособие