Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное общеобразовательное учреждение высшего профессионального образования

«Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет»

Военная кафедра

Учебное пособие по изучению и эксплуатации

радиостанции Р-158

Комсомольск-на-Амуре 2004 год

Автор старший преподаватель военной кафедры

подполковник Гусаров М.И.

пособие предназначено для граждан обучающихся на военной кафедре по программе подготовки офицеров запаса ВУС – 121000.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее Пособие предназначено для освоения в сжатые сроки радиостанции Р-158. Она может использоваться автономно и в составе командно-штабных машин различного назначения. Пособие рассчитано на студентов обучающихся на военных кафедрах государственных общеобразовательных учреждений и позволяет им самостоятельно изучить и отработать вопросы подготовки радиостанций к работе, проверки их работоспособности и обеспечения связи в различных режимах с помощью учебно-тренировочных карт.

1. РАДИОСТАНЦИЯ Р-158

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ  И ОСНОВНЫЕ   ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОСТАНЦИИ

Радиостанция приемопередающая, метрового диапазона (ультракоротковолновая), симплексная, телефонная с частотной модуляцией предназначена для обеспечения беспоисковой и бесподстроечной связи в радиосетях и радионаправлениях.

Радиостанция выпускается в двух вариантах исполнения: носимом и возимом.

Диапазон рабочих частот 30... 79,975 мГц, разнос между соседними частотами составляет 25 кГц, всего имеется 2000 рабочих частот.

Относительная нестабильность частоты радиостанции /= ±75-10~6, что на высшей частоте диапазона соответствует отклонению частоты не более ±6 кГц.

Выходная мощность передатчика на эквиваленте антенны (R = 75 Ом) не менее 1 Вт.

Максимальная девиация частоты передатчика не более 10 кГц. Чувствительность приемника при соотношении сигнал/шум 20 дБ не хуже 1 мкВ.

Реальная (двухсигнальная) избирательность приемника при расстройке на 50 кГц не менее 70 дБ.

Избирательность приемника по зеркальным каналам не менее 60 дБ.

Избирательность приемника по ложным каналам приема не менее 70 дБ.

Радиостанция обеспечивает ведение телефонной радиосвязи с включенным или выключенным подавителем шумов, а также обеспечивает посылку тонального вызова частотой 1000 Гц.

Радиостанция обеспечивает надежную двустороннюю связь при включенном подавителе шумов на расстояниях:

а) при работе   на штыревую антенну    в диапазоне 30... 39, 975 МГц —не менее 6 км, в диапазоне 40... 49,975 МГц—не менее 5 км, в диапазоне 50... 79, 975 МГц—
не менее 4 км;

б) при работе на λ,-образную антенну—не менее 15 км.
Основным источником питания носимого варианта радиостанции служит аккумуляторная батарея 10НКГЦ-1Д, обеспечивающая непрерывную работу радиостанции не менее 6 ч при соотношении времени передачи к приему 1 : 5 в нормальных климатических условиях. При этом время непрерывной работы на передачу не должно превышать 5 мин.

Источником питания возимого варианта радиостанции служит бортовая сеть объекта с напряжением. Радиостанции укомплектовываются зарядным устройством ЗУ-3, поставляемым из расчета одного комплекта на четыре радиостанции. Устройство ЗУ-3 обеспечивает одновременный заряд четырех аккумуляторных батарей.

Радиостанция сохраняет работоспособность в интервале температур от —40 до +50°С и относительной влажности воздуха до 98% при температуре окружающей среды +40° С. Масса радиостанции не более 3,6 кг.

1.2. КОМПЛЕКТ РАДИОСТАНЦИИ

Промышленный комплект радиостанции состоит из действующего, монтажного, запасного комплектов и комплекта эксплуатационной документации.

Рис. 1. Действующий комплект ;радиостанции Р-158:

1 — аккумуляторный отсек с аккумуляторной батареей; 2 — ремни для переноски

радиостанции; 3 — противовес; 4 — приемопередатчик; микротелефонная гарнитура

5 — манипулятор; 6 — головной телефон; 7— антенна штыревая

Действующий комплект носимого варианта (рис. 1) включает в себя приемопередатчик с манипулятором и ремнями, антенну штыревую, аккумуляторную батарею 10НКГЦ-1Д в корпусе и противовес.

В действующий комплект возимого варианта дополнительно включается усилитель низкой частоты, устройство защитное, кабель для подключения к бортовой сети и кронштейн для крепления антенны.

Таблица  1.1 Состав одиночного комплекта ЗИП

Примечание. Одиночный комплект ЗИП, техническое описание и инструкция по эксплуатации аккумуляторной батареи 10НКГЦ-1Д поставляются из расчета один комплект на четыре радиостанции.

| Наименование изделия | Количество |
| --- | --- |
|  | Для носимого варианта | Для возимого варианта |
| Манипулятор Антенна штыревая Антенна λ-образная Аккумуляторная батарея 10НКГЦ-1Д Чехол для укладки антенны Чехол для переноски и хранения радиостанции Корпус для размещения аккумуляторной батареи 10НКГЦ-1Д Противовес Опора промежуточная Опора верхняя Кабель для подключения к внешнему источнику питания Кабель для подключения к вынесенной аккумуляторной батарее 10НКГЦ-1Д Кабель для измерения параметров радиостанции Ремень Контакт Скоба Гайка Мб Шайба Вставки плавкие: ВП-1 1 А 250 В ВП-1 2 А 250 В Лампа СМН 6,3-20-2 Отвертка Техническое описание и инструкция по эксплуатации Формуляр Инструкция по эксплуатации аккумуляторной батареи 10НКГЦ-1Д | 1 4 4 8 8 4 - 4 - - 4 4 1 - 4 8 - 12 - 8 4 1 1 1 | 4 8 4 8 8 4 4 8 2 2 4 4 1 4 4 8 4 7 12 12 8 4 1 1 1 |

Монтажный комплект поставляется только для возимого варианта и включает в себя сумку для укладки манипулятора на объекте и крепежный материал (хомуты, болты, гайки, винты) для установки радиостанции на объекте.

1.3. ПРАВИЛА И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С РАДИОСТАНЦИЕЙ

1.	Аккумуляторную батарею необходимо хранить отдельно от радиостанции.

2.	Не допускается короткое замыкание полюсов аккумуляторной батареи, так как она становится взрывоопасной при заряде.

3.	Не допускается  разряд  аккумуляторной  батареи ниже напряжения 10 В, так как она становится взрывоопасной при заряде.

4.	Не допускается производить смену рабочей частоты при включенной на передачу радиостанции.

5.	При работе радиостанции в автомобильном варианте во избежание выхода ее из строя необходимо следить   за   техническим   состоянием   реле регулятора   напряжения автомобиля: напряжение на зажимах аккумулятора автомобиля    при максимальных оборотах   двигателя    не    должно    превышать    паспортных    данных (12 В + 20%).

6.	Запрещается движение автомобиля с развернутой антенной под линиями электропередачи с высотой подвеса проводов ниже 4,5 м.

1.4. РАЗМЕЩЕНИЕ, РАЗВЕРТЫВАНИЕ И СВЕРТЫВАНИЕ РАДИОСТАНЦИИ

Выбор места расположения радиостанции

При выборе места расположения радиостанции    необходимо руководствоваться следующими правилами:

— не размещать радиостанцию в непосредственной близости от препятствий, находящихся в направлении на корреспондента: насыпей, кирпичных и железобетонных зданий, металлических сооружений, линий электропередачи и линий проводной связи, проложенных в направлении, поперечном излучению и приему, и т. п.;

—	размешать радиостанцию, если позволяют обстоятельства, на скате горы, обращенной к корреспонденту, на боковых скатах или на обратном    скате крутой возвышенности ближе к вершине;

—	при нахождении корреспондента в стороне открытой местности не размещать радиостанцию на опушке леса, а углубиться в лес или отойти на открытое место.
Расположение радиостанции в  центре группы деревьев предпочтительнее, чем на границе их с поляной;

—	при работе из кирпичного здания для радиостанции выбирать помещение    с окнами, выходящими    на корреспондента, желательно на верхних этажах, но не под крышей;

—	в условиях города при плохой слышимости или при ее отсутствии следует отнести радиостанцию на несколько метров    в сторону от первоначального    места развертывания  до установления уверенной связи, так как в этом случае наблюдается явление интерференции ультракоротких волн, которое выражается в том, что в нескольких метрах от места с хорошей    слышимостью встречаются места с очень плохой слышимостью.

Развертывание радиостанции со штыревой антенной

Для развертывания радиостанции необходимо:

—	отсоединить батарейный    отсек, вставить    заряженную аккумуляторную батарею и снова присоединить его;

—	вынуть антенну из чехла, взвести   ее и вставить в антенное гнездо;

—	развернуть противовес и подсоединить его к корпусу радиостанции.

Развертывание радиостанции с λ - образной (лучевой)

антенной

Для развертывания радиостанции необходимо:

—	подключить аккумуляторную батарею;

—	подключить   согласующий   трансформатор   к   антенному гнезду;

—	развернуть λ - образную антенну;

—	поднять с помощью оттяжки и подручных средств (при их наличии) антенну у радиостанции на 5—б м с последующим снижением  полотна  антенны    в сторону корреспондента.

Примечание: Лучевая антенна имеет резко выраженную направленность действия. При работе в радиосети направленность действия антенны, нежелательна, так как корреспонденты, как правило, расположены в различных направлениях. Поэтому лучевую антенну можно применять при работе в радиосети с известной осторожностью. Лучевую антенну целесообразно применять для радиосвязи на предельные расстояния, если все корреспонденты находятся примерно в одном направлении.

Свертывание радиостанции

Для свертывания радиостанции необходимо:

—	отключить и свернуть антенну и противовес;

—	отсоединить батарейный отсек и вынуть аккумуляторную батарею;

—	присоединить батарейный отсек.

1.5. ПОДГОТОВКА РАДИОСТАНЦИИ К РАБОТЕ И ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

Проверка работоспособности радиостанции

Для проверки работоспособности радиостанции необходимо:

—	развернуть радиостанцию;

—	микротумблер НОСИМ-АВТОМОБ. установить   в соответствующее положение;

—	переключатель на манипуляторе установить в положение ВКЛ., при этом радиостанция работает на прием. В головном телефоне прослушиваются шумы, свидетельствующие о работоспособности приемника;

—	переключатель на манипуляторе установить в положение ШП, при этом уровень шумов резко уменьшается, что свидетельствует о работоспособности шумоподавителя;

—	на манипуляторе нажать рычаг ПЕРЕДАЧА, при этом шумы в телефоне пропадают и загорается светодиод на передней панели ИМщ, что свидетельствует о включении радиостанции на передачу;

—	на   манипуляторе  отпустить  рычаг  ПЕРЕДАЧА, при этом радиостанция переводится на прием.

Радиостанция проверена и готова к работе.

Настройка радиостанции на заданную частоту

Для настройки радиостанции  на  заданную частоту необходимо:

—	включить питание радиостанции;

—	установить с помощью четырех ручек МГЦ, КГЦ  заданную рабочую частоту.

1.6.	УПРАВЛЕНИЕ РАДИОСТАНЦИЕЙ

Управление радиостанцией осуществляется в таком порядке:

—	подготовить радиостанцию к работе;

—	послать вызов корреспонденту одновременным нажатием двух рычагов ПЕРЕДАЧА и ТОН на манипуляторе;

—	отпустить рычаги на манипуляторе;

—	услышав ответ корреспондента, начать передачу через микрофон, для чего нажать   рычаг ПЕРЕДАЧА. При переходе на прием отпустить на манипуляторе рычаг ПЕРЕДАЧА и слушать в телефоне   передачу корреспондента. При уверенной радиосвязи    можно работать   с  включенным   шумоподавителем.  Для   обеспечения связи на предельное    расстояние   шумоподавитель необходимо выключить;

—	во время работы радиостанции постоянно контролировать состояние аккумуляторной батареи по индикатору разряда на манипуляторе. При его загорании не обходимо заменить аккумуляторную батарею;

—	по окончании работы переключатель на манипуляторе установить в положение ВЫКЛ.

1.7.	ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ РАДИОСТАНЦИИ

Рекомендации по частотному и территориальному разносу радиолиний, использующих радиостанции Р-158

Для уменьшения взаимных помех и повышения эффективности использования частотного диапазона радиостанцию Р-158 необходимо размещать на удалении 30... 50 м от других радиостанций.

При работе радиостанции на частотах 34,5 МГц, 46 МГц, 57,5 МГц, 69 МГц, а также на частотах, на которых прослушивается разборчивая помеха от любой радиостанций, удаление Между радиостанцией Р-158 и мешающей радиостанцией должно быть не менее 1,5... 2 км.

При одновременной работе двух и более радиолиний с применением радиостанций Р-158, удаленных друг от друга на 30... 50 м, разнос частот между 'ними должен составлять не менее 500 кГц.

Эксплуатация радиостанции при низких температурах

Для увеличения продолжительности работы радиостанции от одной аккумуляторной батареи при температуре ниже -10° С рекомендуется размещать блок питания под верхней одеждой, при этом приемопередатчик соединяется с аккумуляторной батареей через переходной кабель из одиночного комплекта ЗИП.

При эксплуатации радиостанции зимой необходимо соблюдать следующие правила:

—	не ставить радиостанцию непосредственно на снег и лед, используя в качестве подставки подручные материалы;

—	оберегать внешние детали и элементы комплекта радиостанции от попадания влаги и обмерзания;

—	избегать крутых перегибов и скручивания кабеля и микротелефонной гарнитуры.

1.8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 10НКГЦ-1Д

Аккумуляторная батарея 10НКГЦ-1Д выпускается предприятием-изготовителем в разряженном состоянии. Для приведения в рабочее состояние аккумуляторную батарею необходимо зарядить током 100 мА в течение 15 ч при температуре 25±10° С.

Заряд батареи током более 100 мА и при температуре выше +35° С запрещается. В заряженном состоянии аккумуляторная батарея может храниться в течение 30 суток и использоваться в работе в течение этого времени без подзарядки.

По истечении 30 суток и перед любым зарядом аккумуляторной батареи ее следует разрядить током 100 мА до напряжения 10 В, а затем произвести заряд током 100 мА в течение 15 ч при температуре 25±10°С. Во избежание порчи аккумуляторной батареи запрещается ее разряд ниже напряжения 10 В.

По истечении 1 года хранения аккумуляторная батарея должна пройти три тренировочных цикла заряда — разряда:

—	при первом цикле  аккумуляторной батарее  сообщается заряд током 50 мА в течение 15 ч, после чего производится разряд током 100 мА до. напряжения 10В;

—	при втором цикле аккумуляторной батарее сообщается заряд   током 50 мА в течение 30 ч, после   чего производится разряд током 100 мА до напряжения 10В;

—	при третьем  цикле  аккумуляторной батарее сообщается заряд током 100 мА в течение 15 ч, после чего производится контрольный разряд током 100 мА до напряжения 10 В, при этом емкость должна быть не менее 1 А -ч.

Аккумуляторные батареи должны храниться только в разряженном состоянии, при температуре от 0 до + 30° С и влажности воздуха до 85%.

1.9. МЕТОДИКА ОБНАРУЖЕНИЯ   И УСТРАНЕНИЯ ПРОСТЕЙШИХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Для определения неисправности в радиостанции при нарушении радиосвязи следует обратить внимание на внешние признаки неисправности, позволяющие сделать заключение о том, какой узел или блок требует ремонта.

Перед вскрытием радиостанции необходимо проверить:

—	состояние    переключателей на передней панели радиостанции;

—	состояние антенного изолятора, крепление антенного разъема и надежность закрепления антенны;

—	состояние антенны;

—	надежность закрепления разъема кабеля манипулятора;

—	состояние  кабеля  манипулятора,   прочность его заделки и крепление его в ремне, состояние телефона и микрофона;

—	состояние аккумуляторного отсека (нет ли в нем пробоин, вмятин).

При обнаружении дефектов блоков неисправные блоки заменить исправными и проверить радиостанцию на связь с соседней радиостанцией.

1.10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАДИОСТАНЦИИ

Техническое обслуживание радиостанции предусматривает плановое выполнение на ней комплекса профилактических работ в объеме регламентов № 1, 2, 3, 5, 6.

Результаты выполнения регламентов заносятся в журнал учета регламентных работ и контроля технического состояния. Результаты регламентов № 5, 6 заносятся в соответствующие разделы формуляра.

Таблица 1.2 Перечень возможных неисправностей радиостанции

| Неисправность и ее внешнэе проявление | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Корреспондент плохо слышит информацию. Индикатор мощности ИМ.Щ светится слабо. Лампа разряда аккумуляторной батареи на манипуляторе при нажатии рычага ПЕРЕДАЧА после 20 ... 30 с загорается Радиостанция не работает на прием и передачу. В телефоне отсутствуют шумы. В режиме передачи не светится индикатор мощности ИМщ Приемник работает нормально, корреспондент ощущает подавление шумов, но не слышит информацию При движении оператора шумы в телефоне исчезают и появляются. Корреспондент периодически плохо слышит информацию | Разряжена аккумуляторная батарея ниже напряжения 10,4 В Перегорел предохранитель Обрыв проводов кабеля манипулятора Неисправен микрофон Обрыв проводов кабеля манипулятора. Плохой контакт аккумуляторной батареи. Плохой контакт антенны | Заменить аккумуляторную батарею Заменить предохранитель Заменить кабель манипулятора Заменить манипулятор Заменить манипулятор Проверить контакты аккумуляторной батареи и токосъемников. Проверить контакты и закрепить антенну |

Таблица   1.3 Перечень операций технического Обслуживания

| Наименование операций технического обслуживания | Номер технологической карты | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ежедневно Регламент .№1 | Еженедельно Регламент .№2 | Ежемесячно Регламент №3 |
| Проверка состояния и профилактика радистанции без вскрытия: — проверка внешнего состояния радиостанции — проверка внешнего состояния и профилактика радиостанции Проверка работоспособности радиостанции. Проверка состояния и профилактика аккумуляторных батарей Проверка эксплуатационной документации и профилактика ЗИП: — проверка документации — проверка наличия и состояния ЗИП | ТК№ 1, П. 1 ТК№ 1,п. 2 ТК № 2 ТК № 3 ТК № 4, п. 1 ТК № 4, п. 2 | + + | + + | + + + + + + |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА №  1. Проверка состояния и профилактика радиостанции без вскрытия.

Инструмент: отвертка, кисть флейцевая.

Расходные материалы:    ветошь,  спирт,    клей  88Н, смазка ЦИАТИМ-201, бензин Б-70.

Трудозатраты: 1 чел., 20 мин.

Что и как делать:

1. Проверить внешнее состояние радиостанции:

—	состояние кожуха и манипулятора: нет ли на них царапин, пробоин, вмятин, повреждения окраски и покрытий; исправность замков кожуха;

—	состояние  переключателей,  четкость  надписей  и обозначений;

—	состояние   антенного   гнезда   и   надежность    закрепления антенны;

—	состояние батарейного отсека: нет ли в нем грязи  (при обнаружении грязи на внутренних стенках отсека удалить ее с помощью ветоши, смоченной спиртом, и просушить при нормальной температуре окружающего воздуха);

—	состояние аккумуляторной батареи:  нет ли трещин и вздутий корпуса   (при загрязнении  контактных зажимов протереть их сухой чистой ветошью, трещины залить клеем 88Н);

—	состояние резиновых уплотнений   приемопередатчика  и   манипулятора   (отстающее  резиновое уплотнение приклеить клеем 88Н);

—	состояние  кабеля  манипулятора,  прочность его заделки;

—	состояние телефона, микрофона, исправность оголовья (при обнаружении неисправности устранить ее или заменить манипулятор);

—	состояние антенны, ее взведение, нет ли механических повреждений звеньев и троса  (при необходимости отрегулировать натяжение антенны гайкой);

—	состояние крепежных ремней.

2. Проверить внешнее состояние и произвести    профилактику радиостанции, для чего:

—	проверить  состояние  переключателей,  ручек, четкость их фиксации при переключениях;

—	проверить  состояние и  исправность    микротелефонной гарнитуры;

—	проверить   плавность   хода   ручек  установки  частоты, нет ли заедания, надежность стопорения ручек;

—	проверить состояние и чистоту   аккумуляторного отсека, исправность токосъемников;

—	смазать антенны (в   развернутом  состоянии), винты на передней панели и металлические   части антенного гнезда  (кроме контактных поверхностей) смазкой ЦИАТИМ-201;

—	удалить пыль и грязь с поверхности радиостанции. Чистку производить сухой ветошью. Грязь и масляные пятна удалить с поверхности ветошью, смоченной спиртом или бензином Б-70, с последующей протиркой насухо чистой ветошью и просушкой. Ржавчину удалить   ветошью,   пропитанной   спиртом   или   бензином  Б-70,  с последующей подкраской и  смазкой техническим вазелином;

—	протереть  манипулятор   влажной  ветошью,  смоченной спиртом;

— в случае значительных повреждений тех или иных составных элементов радиостанции необходимо заменить их из состава ремонтных комплектов ЗИП. Обнаруженные в результате осмотра дефекты устранить.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА №  2. Проверка работоспособности радиостанции..

Трудозатраты: 1 Чел., 30 мин.

Что и как делать

1.	Исправную заряженную аккумуляторную батарею вставить в батарейный отсек и подсоединить к приемопередатчику с соблюдением  полярности.

2.	Развернуть радиостанцию и вместо штыревой антенны   подключить  эквивалент  Э9-9А.  Подключить к ответвителю  эквивалента гибкий проводник    длиной 30... 40 см. Переключатель ВЗ поставить в положение НОСИ1Ч.  Переключатель на  манипуляторе поставить в положение ВКЛ. В телефоне должны прослушиваться шумы приемника. Переключатель на манипуляторе поставить в положение ШП, при этом уровень шумов должен резко уменьшиться.

На манипуляторе нажать рычаг ПЕРЕДАЧА, шумы в телефоне должны пропасть и загореться индикатор ИМщ на передней панели радиостанции, что свидетельствует о включении радиостанции на передачу. Следует помнить, что наличие шумов в телефоне и свечение индикатора ИМщ не всегда свидетельствует о полной работоспособности радиостанции. Поэтому лучшим способом проверки работоспособности радиостанции является установление связи между двумя радиостанциями, расположенными на расстоянии 10... 15 м с эквивалентом вместо антенны. При этом одна из радиостанций должна быть заведомо исправной. По качеству двусторонней радиосвязи оценивается годность проверяемой радиостанции. Если качество радиосвязи неудовлетворительное, то радиостанцию отправить в мастерскую для более тщательной проверки.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА №  3. Проверка состояния и профилактика аккумуляторной батареи.

Средства измерений: вольтметр универсальный.

Расходные материалы: ветошь.

Трудозатраты: 1 чел., 30 мин.

Что и как делать

1.	Проверить состояние аккумуляторной  батареи:

—	нет  ли  механических  повреждений  корпуса   батареи;

—	исправность и чистоту контактных поверхностей.
Следы загрязнений удалить ветошью.

2.	Проверить работоспособность аккумуляторной батареи, для чего:

—	собрать схему проверки напряжения аккумуляторной батареи под нагрузкой (рис. 2).

Рис. 2. Схема проверки напряжения аккумуляторной батареи под нагрузкой

—	включить тумблер В и установить ток 0,5 А;

—	отсчет показаний вольтметра производить в течение 10... 15 с. Напряжение должно быть не менее 11 В. сли напряжение аккумуляторной батареи под нагрузкой падает ниже 11 В, то батарея подлежит зарядке;

—	выключить тумблер В.

3. Провести контрольные испытания аккумуляторной батареи для определения емкости, для чего:

— подготовить батарею к испытаниям;

—	сдать батарею на зарядно-техническую  базу;

—	по окончании испытаний получить батарею с зарядно-технической базы вместе с записями результатов испытаний.

Батареи считаются годными к эксплуатации, если их емкость по результатам контрольных испытаний составляет не менее 1 А-ч (для батарей, прошедших не более 150 циклов заряда и разряда).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4. Проверка эксплуатационной документации и профилактика ЗИП.

Расходные материалы: ветошь, бензин, технический вазелин.

Трудозатраты: 1 чел.; 1,5 ч.

Что и как делать

1. Проверить эксплуатационную документацию, при
этом обратить внимание:

—	на наличие и внешнее состояние технического описания и инструкции по эксплуатации радиостанции, формуляра радиостанции;

—	на наличие отметок в формуляре о закреплении радиостанции с указанием должности, фамилии и инициалов;

—	на даты и номера приказа о назначении;

—	на  своевременность и  аккуратность ведения необходимых записей в соответствующих разделах формуляра радиостанции.

Произвести запись в формуляре о количестве отработанных часов за прошедший месяц, о неисправностях и отказах, выявленных и устраненных в процессе проведения регламентных работ.

2. Проверить наличие и состояние ЗИП, для чего:

—	проверить наличие запасного имущества, инструмента и принадлежностей по описи имущества, вложенного в ящик ЗИП;

—	удалить пыль и грязь с запасных частей, инструмента и принадлежностей радиостанции. При необходимости промыть инструмент в бензине и протереть его насухо ветошью; смазать инструмент техническим вазелином;

—	пополнить недостающее имущество, инструмент и принадлежности.

—

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ КАРТЫ

Полная учебно-тренировочная карта №  1.

Подготовка к работе радиостанции Р-158

Сокращенная учебно-тренировочная карта № 2.

Подготовка к работе радиостанции Р-158