Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное общеобразовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Комсомольский-на-Амуре  государственный  технический университет»

М.И. Гусаров, В.А. Зеленов.

НАЗНАЧЕНИЕ, ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ РАДИОСТАНЦИИ Р-159

Учебное пособие

Утверждено в качестве учебного пособия Учебно-методическим советом военной кафедры при Государственном образовательном учреждении

высшего профессионального образования

«Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет»

Комсомольск-на-Амуре 2005

УДК 623.61

Рецензент:

В.Е. Крючков подполковник, старший преподаватель цикла связи военной кафедры Государственного образовательного учреждения высшего   профессионального образования «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет».

Гусаров М.И.

Военно-техническая подготовка. Назначение, основные технические характеристики и правила эксплуатации радиостанции Р-159; Учебное пособие/ В.А. Зеленов, - Комсомольск-на-Амуре: ГОУВПО «КнА ГТУ» 2005. -    27 с.

Данное учебное пособие предназначено для граждан обучающихся на военной кафедре по программе подготовки офицеров запаса ВУС – 121000, 121203. В нем приведены тактико-технические характеристики, правила  эксплуатации, рисунки, учебно-тренировочные карты, которые раскрывают содержание занятий по технической подготовке. Пособие может быть использовано на лекциях, групповых занятиях и других видах занятий гражданами, обучающимися на военной кафедры и преподавателями военной кафедры.

© Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет», 2005

РАДИОСТАНЦИЯ Р-159

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОСТАНЦИИ

Радиостанция приемопередающая, метрового диапазона (ультракоротковолновая) телефонная и телеграфная с частотной модуляцией, с узкополосным телеграфированием предназначена для обеспечения беспоисковой и бесподстроечной связи в радиосетях и радионаправлениях.

Радиостанция выпускается в двух вариантах исполнения: носимом и возимом.

Диапазон рабочих частот 30... 75,999 МГц, разнос между соседними частотами составляет 1 кГц, всего имеется 46 000 рабочих частот.

Относительная нестабильность частоты радиостанции ∕= ±13·10-6, что на высшей частоте диапазона соответствует отклонению частоты не более 1 кГц.

Выходная мощность передатчика на эквиваленте антенны (R=75 Ом) в диапазоне 30... 60 МГц не менее 5 Вт, а в диапазоне 60... 75,999 МГц не менее 4 Вт.

Девиация частоты передатчика равна ±5 кГц.

Чувствительность приемника при девиации частоты ±5 кГц и модулирующей частоте 1000 Гц в режимах:

ТЛФ – не хуже 1,5 мкВ при соотношении сигнал/шум  = 10:1;

ТЛГ – не хуже 0,75 мкВ при соотношении сигнал/шум  = 3:1.

Радиостанция обеспечивает прием и передачу частотно-модулированных сигналов в режимах:

ТЛФ – с микротелефонной гарнитуры:

ТЛФ ПШ – с микротелефонной гарнитуры с включенным подавителем шумов;

ТЛГ – передача телеграфным ключом, прием на головные телефоны микротелефонной гарнитуры.

ДУ – при дистанционном управлении с вынесенного телефонного аппарата ТА-57.

Радиостанция обеспечивает посылку и прием тонального вызова частотой 1000 Гц.

Радиостанция обеспечивает надежную двустороннюю радиосвязь на местности средней пересеченности и лесистости, в любое время суток и года на любой частоте диапазона, свободной от помех, на расстояния:

а) при работе на штыревую антенну высотой 1,5 м:

- в диапазоне 30... 50 МГц в режиме ТЛФ – до 12 км, в режиме ТЛГ – до 18 км;

- в диапазоне 50... 75,999 МГц в режиме ТЛФ – до 10 км, в режиме ТЛГ – до 15 км;

б) при работе на штыревую антенну высотой 2,7 м с противовесом:

- в диапазоне  30...50 мГц  в режиме ТЛФ – до 18 км, в режиме ТЛГ – до 25 км;

- в диапазоне 50... 75,999 МГц в режиме ТЛФ – до 12 км, в режиме ТЛГ – до 20 км;

в) при работе на антенну бегущей волны:

- в диапазоне 30... 50 МГц в режиме ТЛФ – до 35 км, в режиме ТЛГ – до 50 км;

- в диапазоне 50... 75,999 МГц в режиме ТЛФ – до 30 км, в режиме ТЛГ  – до 40 км;

г) при установке на автомобиле и работе на штыревую антенну высотой 1,5 м на ходу автомобиля  при скорости не более 60 км/ч:

- в диапазоне 30... 50 МГц – до 10 км;

- в диапазоне 50... 75,999 МГц – до 8 км.

Источники питания:

Основной источник питания носимого варианта радиостанции – две аккумуляторные батареи 10НКБН-3,5, соединенные параллельно, напряжением 12 В, обеспечивающие непрерывную работу радиостанции при соотношении времени передачи к времени приема 1:5 в течение 9 ч.

Источник питания возимого варианта радиостанции – бортовая сеть объекта напряжением 12 .

Радиостанция сохраняет работоспособность в интервале температуры от

–40 до +50° С, при влажности до 95% и температуре до ±35°С.

Масса радиостанции не более 11,7 кг.

2. КОМПЛЕКТ РАДИОСТАНЦИИ

В промышленный комплект радиостанции входят рабочий комплект радиостанции, вспомогательное имущество и одиночный комплект ЗИП.

Действующий комплект радиостанции Р-159:

1 – ремни   для   переноски;   2 – телеграфный   ключ;   3 – микротелефонная   гарнитура;  4 – приемопередатчик; 5 – аккумуляторный отсек  с аккумуляторными батареями; 6 – противовес; 7 – антенна

Рабочий комплект носимого варианта радиостанции состоит из приемопередатчика с двумя аккумуляторными батареями типа 10 НКБН-3,5, размещенными в аккумуляторном отсеке, микротелефонной гарнитуры, штыревой антенны, заплечных ремней, противовеса и телеграфного ключа.

Рабочий комплект возимого варианта радиостанции состоит из приемопередатчика, усилителя низкой частоты, микротелефонной гарнитуры, штыревой антенны, рамы крепления радиостанции па объекте, кабеля питания, кабеля для соединения приемопередатчика с усилителем низкой частоты, фидера для соединения приемопередатчика с антенной и кронштейна для антенны.

Вспомогательное имущество располагается в укладочном ящике и содержит: сумку радиста, раму для крепления радиостанции в ящике, технические описания и инструкции по эксплуатации па радиостанцию и щелочные аккумуляторные батареи, формуляры па радиостанцию и аккумуляторные батареи, лампу переносную, кронштейн, чехол парусиновый с растяжкой, уголками, стойками верхней и нижней.

Одиночный комплект ЗИП размещается в укладочном ящике и содержит: четыре аккумуляторные батареи ЮНКБН-3,5 и комплект ЗИП к ним, антенну штыревую, антенну бегущей волны на раме, противовес, шесть секций штыревой антенны, два колпачка, втулку и гарнитуру микротелефонную.

3. ПРАВИЛА И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С РАДИОСТАНЦИЕЙ

1.	Перед включением радиостанции необходимо проверить надежность крепления аккумуляторных батарей в отсеке.

2.	При замене аккумуляторных батарей следить за правильным подключением их. Неправильное    подключение батарей может привести к выводу радиостанции из строя.

3.	При включенной радиостанции запрещается подключать и отключать аккумуляторные батареи.

4.	Устранение  неисправностей  в  радиостанции  производить при выключенном питании.

5.	При  выполнении регламентных работ с аккумуляторными батареями запрещается:

- курить и зажигать  огонь в  помещении  зарядно-технической базы;

- приготавливать и  производить заливку электролита без защитных очков, защитной одежды и резиновых перчаток;

- замыкать полюса батарей, оставлять инструмент и металлические детали на аккумуляторных батареях.

4. РАЗМЕЩЕНИЕ, РАЗВЕРТЫВАНИЕ И СВЕРТЫВАНИЕ РАДИОСТАНЦИИ

Выбор места расположения радиостанции

При выборе места расположения радиостанции необходимо руководствоваться следующими правилами:

- не размещать радиостанцию   в непосредственной близости от препятствий, находящихся    в направлении на корреспондента: насыпей, кирпичных и железобетонных зданий, металлических сооружений, линий электро-
передачи и линий проводной связи, проложенных в направлении, поперечном излучению и приему;

- размещать радиостанцию, если позволяют обстоятельства, на скате горы, обращенной к корреспонденту, на боковых скатах или на обратном скате крутой возвышенности ближе к вершине;

- при нахождении корреспондента со стороны открытой местности не развертывать радиостанцию на опушке леса, а углубиться в лес или отойти на открытое место.  Расположение радиостанции в центре группы деревьев предпочтительнее, чем на границе  их с поляной;

- при работе из кирпичного здания для радиостанции выбирать помещение с окнами, выходящими на корреспондента, желательно на верхних этажах, но не под крышей;

- в условиях города при  плохой слышимости или при ее отсутствии следует отнести радиостанцию на несколько метров в сторону от первоначального места развертывания до установления уверенной   связи,  так  как в этом случае    наблюдается    явление    интерференции ультракоротких волн, которое выражается в том, что в нескольких  метрах от места  с хорошей  слышимостью
встречаются места с очень плохой слышимостью.

Выбор типа антенны

Выбор типа антенны производится исходя из следующих соображений:

- требуемой дальности радиосвязи;

- характера предстоящей работы, т. е. предстоит ли работать на ходу или на месте, в радиосети или радионаправлении;

- местных условий расположения и условий обстановки.

Штыревая антенна имеет круговую направленность и ее целесообразно применять для работы с корреспондентами, расположенными в различных направлениях.

Антенна бегущей волны имеет резко выраженную направленность действия. При работе в радиосети направленность действия антенны нежелательна, так как корреспонденты, как правило, расположены в различных направлениях. Поэтому антенну бегущей волны можно применять при работе в радиосети с известной осторожностью.

При работе из укрытий и подвальных помещений для обеспечения радиосвязи на предельные расстояния целесообразно применять антенну бегущей волны. Для получения надежной связи и повышения дальности рекомендуется полотно антенны поднимать у радиостанции на высоту 5... 6 м с последующим снижением в сторону корреспондента.

Развертывание радиостанции со штыревой антенной

Для развертывания радиостанции  со штыревой антенной необходимо:

- выключить    радиостанцию,  для чего    поставить микротумблер  ВКЛ. на  передней  панели  в  направление, противоположное надписи;

- отсоединить аккумуляторный отсек от приемопередатчика и установить в него аккумуляторные батареи таким образом, чтобы плюсовые полюса  аккумуляторных  батарей  соответствовали   надписи   « + »   на  токосъемном контакте приемопередатчика, затем присоединить аккумуляторный отсек к корпусу    приемопередатчика;

- взять из сумки радиста микротелефонную гарнитуру и подключить к радиостанции;

- взять из сумки радиста штыревую антенну, взвести ее и вставить основанием в антенное гнездо, повернуть против хода часовой стрелки до упора    и закрепить ее поворотом зажима на антенном гнезде по ходу
часовой стрелки до упора. При необходимости увеличить высоту антенны до 2,7 м. К взведенной антенне присоединить шесть секций, нижнюю секцию вставить в антенное гнездо и закрепить;

- взять противовес, развернуть его и подсоединить к зажиму     на передней панели.

Развертывание радиостанции с антенной бегущей волны

Для развертывания радиостанции с антенной   бегущей волны необходимо:

- подключить аккумуляторные батареи;

- подключить микротелефонную гарнитуру;

- взять из сумки радиста антенну бегущей волны и развернуть полотно антенны в направлении на корреспондента;

- взять из парусинового чехла стойки верхние    и нижние, собрать из них три опоры. Одну опору поставить около радиостанции и укрепить ее двумя растяжками, вторую опору поставить на конце антенны и так
же укрепить растяжками, третью опору поставить посередине. Поднять полотно антенны на опоры;

- подключить антенну к антенному гнезду.

Примечание. При наличии на местности высоких объектов опоры можно не ставить, а развернуть антенну на этих объектах. При этом желательно для увеличения дальности связи полотно антенны поднять у радиостанции на высоту 5... 6 м с последующим снижением его в сторону корреспондента.

Свертывание радиостанции

Для свертывания радиостанции необходимо:

- отключить и свернуть антенну и противовес;

- отключить микротелефонную гарнитуру;

- при необходимости вынуть аккумуляторные батареи из отсека;

- уложить имущество в сумку радиста и парусиновый чехол, предварительно очистив его от пыли и грязи.

5. ПОДГОТОВКА РАДИОСТАНЦИИ К РАБОТЕ И ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

Проверка работоспособности радиостанции

Для проверки работоспособности радиостанции необходимо:

- включить питание радиостанции, поставив микротумблер на передней панели    в положение ВКЛ.  (для возимого варианта включить дополнительно микротумблер ВКЛ. на УНЧ);

- проверить напряжение  аккумуляторных батарей, нажав кнопку НАПР., стрелка индикаторного прибора должна находиться в пределах закрашенного сектора;

- ручку режима    работы установить    в положение ТЛФ, в телефонах микротелефонной гарнитуры должен прослушиваться характерный шум, свидетельствующий о работоспособности приемника;

- ручку режима  работы установить    в  положение ТЛФ ПШ, уровень шума в головных телефонах должен резко снизиться, что свидетельствует о нормальной работе подавителя шумов;

- нажать   тангенту    микротелефонной    гарнитуры, шум в телефонах должен пропадать, что свидетельствует о включении радиостанции на передачу;

- при нажатой тангенте микротелёфонной гарнитуры нажать кнопку ВЫЗОВ, в головных телефонах микротелефонной гарнитуры должен прослушиваться сигнал тонального вызова.

Настройка радиостанции на заданную частоту

- включить   радиостанцию   и   проверить   питающее напряжение;

- ручку  режима   работы  установить   в   положение ТЛФ;

- ручками переключателей МГЦ и КГЦ установить заданную частоту. Сектор заданного числа должен устанавливаться над риской, нанесенной на передней панели под соответствующим переключателем;

- нажать кнопку НАСТРОЙКА и держать ее нажатой до тех пор, пока стрелка индикаторного прибора не установится    на максимум, после    чего подержать кнопку нажатой еще 1...2 с, а затем отпустить ее;

- радиостанция настроена и готова к работе.

6. УПРАВЛЕНИЕ РАДИОСТАНЦИЕЙ

Управление непосредственно с передней панели радиостанции

1.  Управление в режиме ТЛФ (ТЛФ ПШ).

Для управления в режиме ТЛФ (ТЛФ ПШ) необходимо:

- подготовить радиостанцию к работе;

- переключатель режима работы поставить в положение ТЛФ (ТЛФ ПШ);

- нажать одновременно тангенту микротелефонной гарнитуры и кнопку ВЫЗОВ;

- отпустить тангенту микротелефонной гарнитуры и кнопку ВЫЗОВ,  прослушать ответ корреспондента  на вызов;

- управлять радиостанцией с микротелефонной гарнитуры (при передаче нажать тангенту и говорить перед микрофоном, не повышая голоса, внятно, не торопясь, при этом корпус микрофонной гарнитуры рекомендуется держать вертикально. При переходе на прием отпустить тангенту и слушать в телефонах передачу   корреспондента. Появление сигнала корреспондента сопровождается резким снижением шумов в телефонах).

2.  Управление в режиме ТЛГ.

Для управления в режиме ТЛГ необходимо:

- подготовить радиостанцию к работе;

- переключатель режима работы поставить в положение ТЛГ;

- при работе на передачу нажать тангенту микротелефонной гарнитуры и  передавать   информацию телеграфным ключом. В головных телефонах прослушивать свою информацию;

- при работе на прием отпустить тангенту микротелефонной гарнитуры и вести прием на головные телефоны.

Дистанционное управление радиостанцией

Для дистанционного управления  радиостанцией  необходимо:

- подготовить радиостанцию к работе;

- соединить телефонный аппарат ТА-57 двухпроводным полевым кабелем с зажимами ЛИНИЯ радиостанции;

- переключатель режима работы поставить в положение ДУ;

- управление радиостанцией  осуществлять  с помощью  тангенты   микротелефонной   трубки  ТА-57   (при передаче нажать тангенту, при приеме отпустить).

7. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ РАДИОСТАНЦИИ

Рекомендации по частотному и территориальному разносу радиолиний, использующих радиостанции Р-159

Во избежание выхода из строя приемника не допускается работа двух и более радиостанций на совпадающих частотах при расстояниях между радиостанциями менее 4м.

Ввиду уменьшения дальности связи не рекомендуется вести радиосвязь на «пораженных» частотах диапазона, которые определяются по формулам:

30 МГц + п МГц + 20 кГц;

30 МГц + п МГц + 143 кГц ± 2 кГц;

30 МГц + п МГц + 250 кГц ± 2 кГц;

30 МГц + п МГц + 417 кГц ± 2 кГц;

30 МГц + п МГц + 750 кГц ± 2кГц;

30 МГц + п МГц + 800 кГц ± 5 кГц;

30 МГц + п МГц + 875 кГц ± 2кГц,

где п – любое целое число от 0 до 45,

и на частотах в диапазоне 75,979...75,999 МГц.

При работе двух и более радиостанций в одном объекте разнос по частоте должен быть не менее 14 МГц.

При работе двух и более радиостанций с разносом по частоте 100 кГц расстояние между радиостанциями должно быть не менее 200 м.

При работе двух и более радиостанций с разносом по частоте ± 10% расстояние между радиостанциями должно быть не менее 15 м.

Особенности эксплуатации радиостанции

При каждой смене места расположения радиостанции необходимо произвести настройку радиостанции.

При работе радиостанции возимого варианта необходимо знать, что при увеличении напряжения на аккумуляторе автомобиля более 15 В во время работы двигателя возможно автоматическое отключение питания радиостанции. Для восстановления питания выключить питание радиостанции, уменьшить напряжение на аккумуляторе автомобиля до 15 В и снова включить питание радиостанции.

8. МЕТОДИКА  ОБНАРУЖЕНИЯ  И  УСТРАНЕНИЯ ПРОСТЕЙШИХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Для определения неисправности в радиостанции при нарушении радиосвязи нужно найти неисправность по внешним признакам, позволяющим определить, какой блок или узел требуют ремонта.

Перед вскрытием блоков радиостанции необходимо проверить:

- состояние   переключателей   на   передней   панели радиостанции;

- состояние антенного изолятора, надежность крепления антенны;

- состояние аккумуляторного отсека  (нет ли в нем пробоин, вмятин) и надежность контактов аккумуляторной батареи и приемопередатчика;

- состояние   микротелефонной    гарнитуры,   надежность контакта ее с приемопередатчиком.

При обнаружении дефектов блоков неисправные блоки заменить исправными и проверить радиостанцию на связь с соседней радиостанцией.

Перечень возможных неисправностей радиостанции

| Неисправность и ее внешнее проявление | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Радиостанция не включается, индикаторный прибор не по- казывает напряжение аккумуляторных бата- рей при нажатой кнопке НАПР. Нет шумов прием- ника в телефонах микротелефонной гар-нитуры Не отклоняется стрелка индикаторного прибора при настройке радиостанции и работе на передачу. Автоматическое антенно-согласующее устройство настраивается, а при нажатии кнопки НАПР. Стрелка индикаторного прибора отклоняется | Разряжены аккумуляторные батареи. Нет контакта аккумуляторных батарей с приемопередатчиком. Неисправен тумблер включения радиостанции или обрыв соединительных цепей Неисправна гарнитура. Нет контакта в разъеме гарнитуры Неисправен антенный датчик или индикаторный прибор | Заменить аккумуляторные батареи. Отсоединить аккумуляторный отсек и восстановить контакт. Ремонт с вскрытием радиостанции Заменить гарнитуру. Проверить исправность и чистоту контакта гарнитуры Ремонт с вскрытием радиостанции |

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

РАДИОСТАНЦИИ

Техническое обслуживание радиостанции предусматривает плановое выполнение на ней комплекса профилактических работ в объеме регламентов № 1, 2, 3, 5, 6.

Результаты выполнения регламентов заносятся в журнал учета регламентных работ и контроля технического состояния. Результаты регламентов № 5 и 6 заносятся в соответствующие разделы формуляра.

Перечень операций технического обслуживания

| Наименование операции технического обслуживания | Номер техлоги- ческой карты | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  |  | регламента № 1 (еже- дневного) | регламента № 2 (не дельного) | регламента № 3 (месяч- ного) |
| Проверка состояния и профилактика радиостанции без вскрытия блоков: -проверка внешнего состояния радиостанции; -проверка внешнего состояния и чистка радиостанции. Проверка состояния и профилактика антенных устройств: -проверка состояния антенных устройств; -чистка и смазка антенны. Проверка состояния и профилактика аккумуляторных батарей: -проверка внешнего состояния, чистка, смазка; -проверка состояния пробок, сальников и вентильных резиновых колец; -проверка работоспособности; -усиленный заряд. Проверка работоспособности радиостанции: -проверка работоспособности в режимах ТЛФ и ТЛФ ПШ; -проверка работоспособности в режимах ДУ и ТЛГ. Проверка эксплуатационной документации и профилактика ЗИП: -проверка эксплуатационной документации; -доукомплектование ЗИП | ТК № 1, П. 1 ТК№1,пп.1,2 ТК № 2, п. 1 ТК № 2, п. 2 ТК № 3, п. 1 ТК № 3, п. 2 ТК № 3, п. 3 ТК № 3, п. 3 ТК № 4, п. 1 ТК№4,пп.2,3 ТК № 6, п. 1 ТК № 6, п. 2 | + + + | + + + + + + | + + + + + + + + + + + + |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1. Проверка состояния и профилактика радиостанции без вскрытия.

Инструмент: комплект инструмента радиостанции, щетка-сметка.

Расходные материалы: ветошь, спирт-ректификат, бензин Б-70, технический вазелин.

Трудозатраты: 1 чел., 20 мин.

Что и  как  делать

1.  Проверить внешнее состояние радиостанций:

- нет ли механических повреждений на корпусе радиостанции;

- целость стекла индикаторного прибора;

- состояние антенного изолятора и надежность закрепления антенны;

- четкость надписей и обозначений на панели радиостанции;

- надежность закрепления разъема кабеля микротелефонной гарнитуры в колодке;

- состояние  и  надежность  крепления   ремней  для переноски;

- исправность и чистоту зажимов ЛИНИЯ, колодки микротелефонной гарнитуры.

2.  Проверить внешнее состояние и  произвести профилактику радиостанции.

При проверке внешнего состояния обратить внимание:

- на состояние переключателей, крепления их ручек, микротумблера, на четкость фиксации при переключениях;

- на состояние и исправность микротелефонной гарнитуры;

- на  состояние резиновых прокладок и  плотность прижатия крышек;

- на состояние и чистоту аккумуляторного отсека и токосъемов.

Удалить пыль и грязь с поверхности радиостанции. Чистку производить сухой ветошью и щеткой-сметкой. Грязь и масляные пятна удалять с поверхности мыльной пеной с последующей протиркой чистой ветошью и сушкой. Ржавчину удалять ветошью, пропитанной спиртом или бензином Б-70, с последующей покраской и смазкой техническим вазелином. Протереть защитное стекло индикаторного прибора.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2. Проверка состояния и профилактика антенных устройств.

Инструмент:   комплект   инструмента   радиостанции, щетка-сметка.

Расходные материалы: бензин Б-70,  смазка ЦИАТИМ-201, ветошь.

Трудозатраты: 1 чел., 20 мин.

Что и  как делать

1.  Проверить состояние антенных устройств:

- исправность штыревой антенны, колен штыря, их сочленение между собой и со штыревой антенной;

- взведение и свертывание штыревой антенны, нет ли механических повреждений ее звеньев и троса;

- состояние  провода  антенны  бегущей  волны,  его длину, качество соединения наращений, целость проводов противовеса;

- исправность  такелажа,   антенны   бегущей   волны (оттяжек, кольев);

- состояние фидера;

- состояние кронштейна бортовой антенны.

2.  Очистить и смазать антенны:

- удалить пыль и грязь с антенн ветошью и щеткой-сметкой;

- протереть   ветошью,   смоченной     бензином   Б-70, замки антенн, металлические части антенн, кроме разъемов. Удалить ржавчину;

- смазать  неокрашенные  металлические части  антенн смазкой ЦИАТИМ-201.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3. Проверка состояния и профилактика аккумуляторных батарей.

Инструмент:  комплект инструмента радиостанции. Расходные материалы: технический вазелин, керосин, ветошь.

Трудозатраты: 1 чел., 30 мин.

Что  и  как делать

1. Проверить   внешнее    состояние    аккумуляторных батарей, очистить и смазать их, для чего:

- открыть предохранительную крышку контактных выводов аккумуляторных батарей;

- проверить состояние контактных гаек и перемычек между отдельными аккумуляторами в батареях и наличие тонкого слоя вазелина;

- удалить следы электролита, грязь, пыль и ржавчину;

- подтянуть ослабленные гайки;

- проверить механическую исправность и прочность цилиндрических гаек на предохранительной крышке;

- нанести  тонкий  слой  вазелина   на   перемычки  и гайки.

2.  Проверить состояние пробок, сальников и вентильных резиновых колец, для чего:

- вывернуть пробки из аккумуляторов и убедиться в отсутствии солей в отверстиях пробок;

- промыть при необходимости пробки от отложения солей, поместив их на 10 мин в теплую воду;

- заменить сальники и вентильные резиновые кольца, потерявшие эластичность и ставшие хрупкими.

3.  Проверить  работоспособность  радиостанции,   для чего:

- включить   радиостанцию,   настроить   ее   и   включить на передачу в режиме ТЛФ, проверить напряжение аккумуляторных  батарей  по  показанию  индикаторного прибора. Если напряжение аккумуляторных батарей под нагрузкой быстро падает и стрелка индикаторного прибора  выходит за  левый  предел    окрашенного сектора шкалы, то они подлежат замене;

- вынуть аккумуляторные батареи из отсека, очистить их от пыли и грязи и сдать на зарядно-техническую базу для усиленного заряда.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4. Проверка работоспособности радиостанции.

Трудозатраты: 1 чел., 15 мин.

Что и как делать

1. Проверить работоспособность радиостанции в режимах ТЛФ и ТЛФ ПШ, для чего:

- развернуть радиостанцию с штыревой  антенной;

- установить переключатель рода работ в положение ТЛФ;

- включить питание радиостанции;

- проверить напряжение аккумуляторных батарей;

- проверить наличие шумов приемника в телефонах микротелефонной гарнитуры;

- нажать   кнопку   НАСТРОЙКА  и  через   1...2  с после настройки автоматического антенно-согласующего устройства отпустить ее. Проверить настройку в четырех точках диапазона: 35300, 45300, 55300, 65300 кГц;

- нажать тангенту микротелефонной гарнитуры и наблюдать за отклонением стрелки индикаторного прибора. Отклонение стрелки на два деления и более указывает на наличие тока в антенне. При произнесении перед микрофоном слов в телефонах должны прослушиваться эти слова, что свидетельствует о нормальном функционировании тракта передатчика и УНЧ;

- установить переключатель рода работ в положение ТЛФ ПШ и убедиться в уменьшении шумов приемника в телефонах микротелефонной гарнитуры.

2.  Проверить работоспособность радиостанции в режиме ДУ, для чего: