Министерство образования Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение высшего

профессиального образования

«Комсомольский–на–Амуре государственный технический университет»

Военная кафедра

КОНТРОЛЬНЫЙ ОСМОТР МИНОМЁТА И ПРОВЕРКА РАБОТЫ ЕГО МЕХАНИЗМОВ ПЕРЕД СТРЕЛЬБОЙ. ЧАСТИЧНАЯ ПРОВЕРКА ПРИЦЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ.

Учебное пособие по артиллерийскому вооружению

для ВУС 030405

Комсомольск-на-Амуре  2004

Автор: старший преподаватель военной кафедры подполковник

Парфёнов В.Д.

Учебное пособие составлено с учётом требований по подготовке граждан, обучающихся по программе подготовки офицеров запаса по ВУС-  030405 на военных кафедрах при государственных общеобразовательных учреждениях высшего профессионального образования.

Учебное пособие предназначено для самостоятельного изучения таких важных вопросов предмета «Артиллерийское вооружение» как:

1. Контрольный осмотр миномёта и проверка работы его механизмов перед стрельбой.

2. Частичная проверка прицельных приспособлений.

Рецензенты: начальник цикла, старший преподаватель военной кафедры

подполковник Потеряев А.Е., старший преподаватель воен-

ной кафедры подполковник Воробьёв А.Н.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Контрольный осмотр миномёта и проверка работы его механизмов

перед стрельбой……………………………………………………………..4

2. Частичная проверка прицельных приспособлений……………………12

2.1.Подготовка (выбор) места для проверки прицельных приспособ-

лений………………………………………………………………………...12

2.2.Подготовка миномёта к проверке прицельных приспособлений…...12

2.3.Проверка контрольного минометного квадранта КМ-1…………..13

2.4.Проверка соответствия углов возвышения…………………………...14

2.5.Проверка нулевой линии прицеливания………………………………16

3.Литература……………………………………………………………….. 19

1. Контрольный осмотр миномёта и проверка работы его механизмов

перед стрельбой.

При проведении контрольного осмотра миномёта и проверке работы его механизмов перед стрельбой необходимо:

1.1. Очистить миномет от пыли и грязи, обратив особое внимание на состояние казённика и винтов подъёмного и поворотного механизмов. Удалить смазку из канала ствола. Тщательное удаление смазки из канала ствола является одним из основных условий подготовки миномёта к стрельбе.

Удалить смазку необходимо не только потому, что смазка тормозит движение мины при заряжании миномета, что может быть причиной осечек, но и потому, что смазка оказывает большое влияние на воспламенение и сгорание зарядов.

Замасленные и подмоченные заряды плохо воспламеняются и неравномерно сгорают. Поэтому наличие смазки в канале ствола при стрельбе приводит, как правило, к недолётам мин и большому их рассеиванию.

При удалении смазки из канала ствола часто ограничиваются прогонкой банника при навинченном на трубу казённике. При этом смазка не удаляется из канала ствола, а сгоняется в казённую часть, т. е. туда, где находится заряд перед выстрелом.

Если смазка в канале ствола остаётся, то пороховые зёрна попадают в смазку, промасливаются и не сгорают. Поэтому на удаление смазки из канала ствола надо обращать особое внимание и при всякой возможности перед стрельбой при протирании канала ствола свинчивать с трубы казённик и тщательно протирать как канал ствола, так и казённик.

1.2. Осмотреть ствол.

При плохом освещении перед дулом наклонно поставить лист белой бумаги. При осмотре канала особое внимание обратить на то, чтобы в нём не было трещин, раздутий и вмятин. Ствол, имеющий на наружной поверхности или в канале трещины, раздутия или вмятины, к стрельбе не допускается.

Тщательно проверить состояние канала, обратив внимание на то, чтобы в нем не осталось твёрдых частиц, которые при стрельбе могут повредить ствол. Осмотреть обтюрирующее кольцо, проверить, имеется ли на нём обжатие по всей окружности в виде отпечатков поясков трубы и казённика, свидетельствующих о плотном прилегании обтюрирующего кольца к соответствующим поверхностям трубы и казённика.

1.3. Проверить общее состояние поверхностей и частей миномёта.

Миномёт должен быть чистым, нормально смазан. Ржавчина и скопление воды в углублениях не допускаются.  Места  с  поврежденной  окраской  должны  быть смазаны.

Части миномёта не должны иметь механических повреждений и трещин.

1.4. Проверить крепление ствола, предохранителя, казённика  и  прицела.      Ствол  не  должен  провёртываться  в обойме амортизатора от усилия двух рук.

Предохранитель не должен иметь качки на стволе и не должен провёртываться на стволе от усилия двух рук. Казённик должен быть навинчен до отказа, белая линия на стволе должна совпадать с пазом на казённике, отклонение допускается не более 15 мм.

Прицел должен надёжно и без качки закрепляться в переходном кронштейне вертлюга.

1.5. Проверить действие стреляющего механизма.

Ручка  переключателя  должна  надёжно  фиксироваться в  положениях ЖЕСТКОЕ и СВОБОДНОЕ. При установке переключателя в положение СВОБОДНОЕ во время спуска ударного механизма боёк должен выходить за упор и возвращаться в исходное положение. После спуска ударного механизма и освобождения спускового шнура ручка рычага спускового механизма должна возвращаться в исходное положение.

При установке переключателя в положение ЖЕСТКОЕ боёк должен выходить за упор.

После перестановки переключателя из положения ЖЕСТКОЕ в положение СВОБОДНОЕ боёк под действием своей пружины должен утопать за упор.

У отделённого ударного механизма нажать на основание бойка и снять нагрузку; боёк должен сместиться вперед, а после снятия нагрузки энергично возвратиться в исходное положение. Осмотреть штифт бойка; шаткость штифта  бойка  в  основании  бойка  и  выступание  концов штифта  бойка за плоскость основания бойка не допускаются.

1.6. Проверить действие предохранителя  от двойного заряжания.

Повернуть лопатку предохраняющего механизма назад до упора рычага в площадку и отпустить лопатку; лопатка должна под действием пружины возвратиться в положение ОТКРЫТО без рывков и заеданий. Оттянуть рычаг предохраняющего механизма влево и отпустить его; пружина должна энергично возвратить его в крайнее правое  положение.  Оттянуть рычаг  предохраняющего   механизма влево; после того как рычаг сойдет с опорной площадки  корпуса,   повернуть  его  против  направления  движения часовой стрелки и отпустить его; при этом пружина должна  поставить  предохраняющий  механизм  в  положение ЗАКРЫТО. Установить лопатку в положение ОТКРЫТО и опустить в ствол учебную мину. Проводить данную проверку с использованием боевой мины запрещается.
     При опускании учебной мины в ствол предохранительный механизм должен работать легко, без рывков и заеданий и надёжно переводить лопатку в положение ЗАКРЫТО.

1.7. Проверить состояние двуноги-лафета.

Изгибы, намины и вмятины, мешающие нормальной работе механизмов, не допускаются. Трещины не допускаются. Стопорные винты, штифты и шайбы должны выполнять свои назначения. Ручка подъёмного механизма не должна иметь качки на малой шестерне. Гайки штоков амортизатора должны быть навинчены до отказа и застопорены шайбами.

1.8. Проверить действие   механизмов  двуноги-лафета.

При затянутой рукоятке зажима механизма грубого горизонтирования смещение зажима вдоль ноги не допускается, при этом между щёками зажима должен быть зазор. Рукоятки  подъёмного  и  поворотного  механизмов  и  винт горизонтирующего  механизма должны вращаться от усилия руки легко, плавно, без рывков и заеданий (проверяется на всей длине винта).

Мертвый ход подъёмного механизма допускается не более 1/10 оборота рукоятки, а механизма горизонтирования - не  более  2/5  оборота  винта (корпуса).

1.9. Проверить работу амортизатора.

Нажать на вертлюг вдоль ствола и отпустить его. После снятия нагрузки пружины амортизатора должны возвратить вертлюг в исходное положение.

1.10. Проверить состояние опорной плиты.

Трещины листов, изгиб и излом крюков, ручек, скобы и ушка не допускаются.

1.11. Проверить состояние и работу механизмов прицела.

Прицел не должен иметь поломанных деталей, разбитых  ампул  уровней  и порванного  наглазника.   В   поле зрения визира на сетке не должно быть посторонних предметов, мешающих наводке прицела по точке наводки. Визир должен закрепляться его рукояткой в приданных положениях. Барабанчики угломера и механизма углов возвышения должны вращаться от усилия пальцев руки легко и   плавно,  без рывков и заеданий. При отжатой отводке визир  с головкой угломера должен свободно  вращаться, после освобождения отводки  червяк должен  войти в зацепление с зубцами шестерни.

1.12. Проверить состояние коллиматора К-1.

Коллиматор и его тренога не должны иметь механических повреждений. Коллиматор должен надёжно  закрепляться  в  чашке треноги. При включении аккумуляторной батареи лампочка должна гореть полным накалом.

1.13. Проверить      состояние      прибора      освещения Луч-М.

Прибор должен быть комплектным. На корпусах   аккумуляторных   батарей,   клеммах   и   пробках   не должно быть окислов и налётов солей. Течь электролита через корпус и завинченные пробки не допускается, резиновые прокладки под пробками должны быть исправными.
Уровень электролита в банках должен быть выше верхнего среза аккумуляторных пластин. Поврежденные участки проводов должны  быть надёжно и  аккуратно заизолированы. Включенные лампочки должны гореть полным накалом.

1.14. Проверить мёртвые ходы угломера прицела.

Установить  прицел  осью  в  гнездо  кронштейна  и закрепить его рукояткой; поставить на прицеле, нулевые установки: угломер 30-00, прицел 7-00; работая механизмом точного горизонтирования (или механизмом горизонтирования прицела, где он имеется), вывести пузырёк поперечного уровня прицела на середину.

Для определения мёртвых ходов угломера необходимо:

-навести перекрестие визира в какую-либо точку наводки, расположенную не ближе чем в 400 м от миномёта,  вращая  барабанчик угломера   в  одном   направлении; по шкале угломера и барабанчику прочесть установку угломера и запомнить её;

-сбить наводку, вращая барабанчик угломера в том же направлении;

-совместить перекрестие визира с той же точкой наводки, вращая барабанчик угломера в обратном направлении, и прочесть установку угломера.

Разность между первой и второй установками составляет мёртвый ход угломера. Мёртвый ход надо определять три раза и за величину его принять среднее арифметическое из трёх определений. Кроме того, проверку мёртвого хода угломера в порядке, указанном выше, следует произвести в трёх положениях, отличающихся друг от друга примерно на 10-00, например при угломерах 20-00, 30-00 и 40-00.

Величина мёртвого хода угломера не должна превышать двух тысячных (0-02). В случае большего мёртвого хода, хотя бы при одном положении, прицел подлежит ремонту.

1.15. Проверить мёртвые ходы механизма углов возвышения.

Чтобы определить мёртвый ход механизма углов возвышения, необходимо:

-установить деление «50» шкалы проверенного квадранта против указателя, поставить квадрант на контрольную   площадку   вдоль   ствола, как  указано   в п.16, и, вращая рукоятку подъёмного механизма миномёта, вывести пузырёк уровня квадранта на середину, т. е. придать стволу миномёта угол возвышения 50°; снять квадрант со ствола;

-вывести на середину пузырёк   продольного   уровня прицела, вращая барабанчик механизма углов   возвышения в одном направлении (в сторону уменьшения установки прицела); по шкале 27 (рис. 1)  и шкале барабанчика 4 прочесть установку прицела и запомнить её;

-вывести   пузырёк  продольного  уровня  из  среднего положения, продолжая вращать барабанчик в том же направлении;

-вывести  вновь  на   середину    пузырёк   продольного уровня,  вращая  барабанчик  в  обратном   направлении,   и вновь прочесть установку прицела.

Разность между первой и второй установками прицела составляет мёртвый ход механизма углов возвышения.

Мёртвый ход надо определить так три раза и за величину его принять среднее арифметическое.

В таком же порядке проверить мёртвый ход механизма углов возвышения при угле 65°. Величина мёртвого хода механизма углов возвышения не должна превышать двух тысячных (двух делений шкалы барабанчика).

При большем мёртвом ходе, хотя бы на одном угле возвышения, прицел подлежит ремонту.

1.16. Проверить соответствие углов возвышения.

Проверка соответствия углов возвышения в полном объёме будет рассмотрена при изучении второго учебного вопроса занятия.

1.17. Проверить нулевую линию прицеливания.

Проверка нулевой линии прицеливания в полном объёме будет рассмотрена при изучении второго учебного вопроса занятия.

1.18. Проверить ошибку стойки прицела.

После проверки прицельных приспособлений необходимо проверить стойку, закрепленную за данным миномётом, и определить ошибку стойки. Для определения ошибки стойки нужно, отметившись по какой-либо точке наводки прицелом, установленным на миномёт без стойки, отметиться затем по той же точке наводки прицелом, установленным на миномёт со стойкой, и определить разность отметок как по угломеру, так и по углу возвышения. Для определения разности отметок по углу возвышения нужно барабанчиком углов возвышения прицела вывести на середину пузырёк продольного уровня и из полученного показания шкалы угла возвышения вычесть его показание до установки прицела на стойку. Эта разность будет ошибкой стойки (без учета мертвых ходов прицела) по углу возвышения.	
     Допускается ошибка стойки не более 0-05 (по угломеру и по углу возвышения). Фактическая ошибка стойки всегда должна учитываться при работе с ней. Если ошибка стойки будет превышать 0-05, то стойку необходимо сдать в ремонт.

1.19. Проверить горизонтальную шаткость ствола.

Для определения горизонтальной шаткости ствола необходимо установить миномёт на ровной площадке без ровика для опорной плиты так, чтобы расстояние от центра опорной чашки плиты до центра сошников ног двуноги было 1650-1700 мм. Вдавить сошники ног и опорную плиту в грунт. Установить обойму амортизатора в верхней выточке ствола, а матку поворотного механизма - в среднее положение. Закрепить прицел в кронштейне и установить на нем деление 7-30.

Вращая рукоятки подъёмного и поворотного механизмов, вывести пузырьки продольного и поперечного уровней прицела в среднее положение.

Нажать на ствол до отказа вправо и, не отпуская его, вращением барабанчика угломера навести перекрестие визира в точку наводки, расположенную не ближе 50 м, и заметить показание угломера. Нажимать на ствол рукой следует так, чтобы были выбраны зазоры в механизмах, но миномет не сдвигался с места. Затем отжать ствол до отказа влево и снова навести перекрестие визира в ту же точку наводки и заметить показание угломера. Разность полученных показаний угломера даст величину горизонтальной шаткости ствола, которая определяется как среднеарифметическое из трех произведённых измерений с округлением до одной тысячной (0-01). Шаткость допускается не более 0-18. Если шаткость ствола больше и уменьшить ее путем регулировки невозможно, миномёт необходимо отправить в ремонт.

1.20. Проверить наличие и состояние ЗИП к миномету, прицелу и ходу.

ЗИП и шанцевый инструмент должны быть в наличии. Предметы ЗИП и шанцевый инструмент должны быть исправны, смазаны и пригодны для использования по назначению. Предметы ЗИП и шанцевый инструмент должны находиться на своих местах и быть правильно и надёжно закреплены.

1.21. Проверить наличие и правильность ведения формуляра.

Формуляр составляет неотъемлемую принадлежность миномёта и передается всегда с ним при приёме и сдаче миномёта. Формуляром снабжается также каждый миномётный ход.

Порядок заполнения формуляра на заводе и ведения его в частях при хранении, эксплуатации и ремонте соблюдается в соответствии с «Правилами ведения формуляра», записанными в формуляре.

Формуляры миномёта и хода хранятся и перевозятся в унифицированном ящике орудийного ЗИП.

Ответственным за правильность ведения и хранения формуляра является командир батареи.

В формуляре на миномёт записывается номер установленного предохранителя от двойного заряжания. Формуляр предохранителя хранить вместе с формуляром миномёта.

В формуляре должны быть все необходимые записи об эксплуатации миномёта.

2. Частичная проверка прицельных приспособлений

Прицельные приспособления должны быть согласованы с миномётом, что обеспечивает эффективное выполнение огневой задачи – поражение цели с меньшим расходом боеприпасов и в короткие сроки.

Частичную проверку прицельных приспособлений проводят каждый раз после установки миномёта на огневой позиции или заранее, если известно, что на огневой позиции времени для проверки не будет.

Частичная проверка прицельных приспособлений заключается:

1.В проверке соответствия углов возвышения на прицеле с положением ствола.

2.В проверке нулевой линии прицеливания (параллельности вертикальной оси визира с плоскостью канала ствола миномёта).

Частичную проверку прицельных приспособлений проводят в следующей последовательности:

1. Подготовить (выбрать) место для проверки прицельных приспособлений.

2. Подготовить миномёт к проверке прицельных приспособлений.

3. Проверить контрольный миномётный квадрант КМ-1.

4. Проверить соответствие углов возвышения.

5. Проверить нулевую линию прицеливания.

2.1.Подготовка (выбор) места для проверки прицельных приспособлений

Включает выбор площадки, с которой видна удалённая (не ближе 400 м) точка или точка позволяющая выставить выверочный щит на удалении не ближе 10 м.

2.2.Подготовка миномёта к проверке прицельных приспособлений

Проводится в следующей последовательности:

- Привести миномёт в боевое положение.

- Очистить миномёт от грязи и лишней смазки.

- Проверить работу механизмов наведения и горизонтирования миномёта.

- Подготовить прицельные приспособления к проверке (очистить их от лишней смазки и проверить работу механизмов прицела).

- Подготовить козелки (ящики и т.п.) высотой 1200-1300 мм.

2.3.Проверка контрольного минометного квадранта КМ-1

Для выверки квадранта необходимо:

1.Отсоединить ствол от плиты.

2.Положить казённую часть ствола на какую-либо жёсткую опору  (козелки,  ящики и т.п.) высотой 1200-1300 мм, установив при этом двуногу примерно вертикально.

3.Вытереть насухо контрольную площадку на стволе.

4.Отгоризонтировать контрольную площадку ствола в поперечном направлении, пользуясь механизмом горизонтирования.

5.Вынуть квадрант из футляра и насухо вытереть нижнюю плоскость основания его.

6.Установить нулевое деление шкалы квадранта против указателя и поставить квадрант на контрольную площадку вдоль ствола по продольной риске так, чтобы острие стрелки квадранта было направлено к дульному срезу ствола; работая подъемным механизмом двуноги, вывести пузырек уровня  квадранта  на середину.

7.Повернуть квадрант на 180°; если  пузырёк уровня останется на середине, то квадрант верен.

Если же после поворачивания квадранта пузырёк уровня не сохранит своего среднего положения, то необходимо примерно половину ошибки выбрать, повернув диск квадранта относительно указателя; затем, вращая маховик подъёмного механизма, вывести пузырек уровня квадранта на середину и снова повернуть квадрант на 180°. Если при этом пузырёк уровня не будет на середине, повторять все описанные выше действия до тех пор, пока пузырёк уровня при повороте квадранта на 180° не будет оставаться в среднем положении.

Может быть так, что при первом поворачивании квадранта на 180° пузырёк уровня сместится настолько, что невозможно будет даже примерно определить величину ошибки. В этом случае рекомендуется, вращая рукоятку подъёмного механизма, вывести пузырёк уровня на середину, заметив точное число оборотов рукоятки (учесть мертвый ход), после чего повернуть рукоятку в обратную сторону на половину замеченного числа ее оборотов. Поворачивая диск квадранта, вывести пузырек уровня на середину.

Повернуть квадрант на 180°. Если пузырёк уровня при этом останется посредине, то квадрант верен. Если же при поворачивании квадранта на 180° пузырёк уровня незначительно сместится от среднего положения, то проверку продолжать так, как указано выше; если пузырёк вновь сместится настолько, что нельзя будет определить на глаз величину ошибки, то проверку продолжать, пользуясь подъёмным механизмом, учитывая при этом более точно число оборотов рукоятки.

2.4.Проверка соответствия углов возвышения

Перед проверкой необходимо отгоризонтировать миномёт в поперечном направлении, для чего следует:

-установить миномёт по возможности на ровной площадке, придав ему угол возвышения 63°;

-протереть контрольную площадку на стволе и установить на неё (перпендикулярно оси канала ствола по поперечной  риске  на  площадке) предварительно  проверенный контрольный квадрант; нулевое деление шкалы квадранта установить против указателя;

-вывести пузырек квадранта на середину при помощи зажима и механизма точного горизонтирования.

Придать стволу миномёта с наибольшей точностью угол возвышения 63° по контрольному квадранту, тщательно установленному на контрольной площадке ствола.

Пузырёк поперечного уровня вывести на середину (при помощи механизма горизонтирования прицела).

Затем, вращая барабанчик 4 (рис. 1), вывести пузырёк продольного уровня 6 на середину. При этом риска указателя 24 должна совпадать с делением «7», на шкале 27, а «0» шкалы барабанчика 4 - с риской указателя 13.

Если положение шкал не соответствует указанному, необходимо:

-отвинтить четыре винта 12 на один оборот и, придерживая барабанчик 4 одной рукой, другой повернуть шкалу 5 до совмещения нулевого деления с указателем 13 и завинтить до отказа четыре винта 12; у прицела МПМ-44М соответственно отвинчивается и завинчивается глухая гайка, крепящая барабанчик;

-отвинтить на один оборот винт 25 и на два оборота винт 14, передвинуть указатель до совмещения его риски с делением «7» на шкале 27, после чего ввинтить до отказа оба винта.

Рис.2.1. Оптический миномётный прицел МПМ-44:

1-визир; 2-целик; 3-стопорный  винт; 4-барабанчик прицела; 5-шкала малых делений углов  возвышения;6-продольный   уровень;   7, 12-винты; 8-отводка; 9, 13, 16, 19, 24-указатели; 10-головка    угломера; 11-мушка; 14, 25, 28-винты; 15-корпус прицела; 17- шкала   малых   делений угломера; 18-шкала   больших   делений   угломера; 20-наглазник; а-окно наглазника; 21-проушина  червячного  колеса; 22-рукоятка; 23-поперечный   уровень; 26 - ось   прицела; 27-шкала    больших   делений    прицела    (углов   возвышения); 29-линзы    объектива; 30-линзы    окуляра; 31-сетка; 32-призма.

2.5.Проверка нулевой линии прицеливания

Проверку производить на отгоризонтированном в поперечном направлении миномёте (см. «Проверка соответствия углов возвышения»).

Выверка уровней прицела в войсках не производится, так как никакой регулировке в войсковых условиях они не поддаются.

Для выверки прицела необходимо выбрать точку наводки (дерево, столб, веху и т. п.), расположенную на удалении от миномёта не менее 400 м.

Если точку наводки выбрать на удалении не менее 400 м перед миномётом нельзя, то можно произвести выверку прицела с помощью специального щита, который следует поставить перед минометом на расстоянии не менее 10 м, не снимая миномёт с огневой позиции. Для этого нужно на куске фанеры, доске, стенке или дне ящика начертить две ярко выделяющиеся параллельные линии длиной по 200-250 мм и шириной 3-5 мм каждая.

Расстояние между линиями должно быть 136 мм. На светлом фоне линии следует наносить тёмной краской (чёрной, синей или углём). На тёмном фоне линии следует наносить белой краской или мелом.

Щит поставить перед миномётом так, чтобы линии на щите были расположены вертикально (установку щита проверить по отвесу).

После выбора точки наводки или установки щита направить ствол миномёта грубо на глаз в точку наводки или щит. При этом плита и двунога должны быть так поставлены на грунт, чтобы при дальнейшей работе у миномёта они не изменяли своего положения. Поэтому наиболее целесообразно производить выверку прицела, не снимая миномёта с огневой позиции; ствол должен быть надёжно закреплен в обойме амортизатора так, чтобы белая линия на стволе не была свалена в сторону, если смотреть на ствол сзади.

Нулевую линию прицеливания проверять в следующей последовательности:

1.Сзади миномёта, на расстоянии 10-15 м от него, установить буссоль так, чтобы линия визирования с буссоли на точку наводки (или правую линию на щите) проходила приблизительно через середину шаровой пяты казённика проверяемого миномета.

2.Затем, вращая монокуляр буссоли и работая поворотным механизмом миномёта, добиться совмещения белой линии на стволе миномёта и точки наводки (или правой линии на щите) с вертикальной линией перекрестия в монокуляре буссоли. Пузырьки продольного и поперечного уровней при этом должны быть на середине.

3.Вращая   барабанчик 4,   совместить   вертикальную   линию перекрестия    визира    прицела,    установленного    на миномёте, с точкой наводки  (или левой линией на щите). При этом риска указателя 19 должна совпадать с делением «30» на шкале 18 больших делений угломера, а риска указателя 9 должна совпадать с делением «0» на шкале 17 малых делений угломера.

4.Если положение шкал не соответствует указанному, необходимо ослабить на пол-оборота стопорные винты 3, крепящие шкалу 18 больших делений угломера, и передвинуть эту шкалу до совмещения деления «30» со штрихом указателя 19, после чего винты завинтить до отказа.

5.Затем ослабить на один оборот четыре винта 7 на барабанчике 4 и, придерживая маховичок одной рукой, другой повернуть шкалу 17 до совмещения нулевого деления с указателе 9, после чего винты 7 завинтить до отказа (в прицеле МПМ-44М соответственно отвинчивать и завинчивать глухую гайку, крепящую барабанчик). Проверить, не сбилась ли наводка миномёта и прицела.

Если буссоли нет, то наведение белой линии на стволе миномёта в точку наводки (или правую линию на щите) можно произвести с помощью прицела, установленного на втором миномёте позади проверяемого миномёта на расстоянии 10-15 м, или отвеса, подвешенного позади миномёта на расстоянии 3-5 м.

Уровень вертлюга выверять в следующем порядке:

1.Придать миномёту угол возвышения 63° (по квадранту) и точно ориентировать вертлюг при помощи механизма точного горизонтирования по поперечному уровню прицела, при этом пузырёк уровня вертлюга должен быть на середине.

2.Если пузырёк уровня вертлюга не находится на середине, то, ослабив винты крепления, повернуть уровень в ту или другую сторону и вывести пузырёк на середину, после чего снова закрепить уровень винтами крепления.

Если миномёт имеет механизм качания прицела, то перед выверкой уровня вертлюга необходимо совместить риски на хомутике механизма качания.

Если согласованный с уровнем прицела при угле возвышения миномета в 63° уровень вертлюга уходит с середины при изменении угла возвышения миномёта (в пределах работы подъемного механизма больше чем на 0,5 деления уровня), то таким уровнем вертлюга пользоваться нельзя; в этом случае при наведении миномета пользоваться только уровнем прицела.

5. Литература

1. Руководство службы 120-мм миномёта обр.1938 г. Часть 1. с.50, 154-163.