Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию Государственное

образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет»

В.Д. Парфёнов

МАРКИРОВКА, ОКРАСКА  И  УКУПОРКА  БОЕПРИПАСОВ. ОБРАЩЕНИЕ  С  БОЕПРИПАСАМИ  НА  ОГНЕВОЙ  ПОЗИЦИИ  И  ПРИ   ТРАНСПОРТИРОВКЕ. УСТАНОВКА  ВЗРЫВАТЕЛЕЙ, ТРУБОК. СОСТАВЛЕНИЕ  ЗАРЯДОВ. ИЗМЕРЕНИЕ  ТЕМПЕРАТУРЫ  ЗАРЯДОВ. ПРИВЕДЕНИЕ  БОЕПРИПАСОВ  В  ОКОНЧАТЕЛЬНО СНАРЯЖЕННЫЙ  ВИД.

Учебное пособие

Утверждено в качестве учебного пособия учебно-методической комиссией  военной кафедры при Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет»

Комсомольск-на-Амуре 2006

УДК 623.61

Рецензент:

А.Е. Потеряев, подполковник, начальник цикла стрельбы и управления огнем  военной кафедры  Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет»

Парфёнов В.Д.

Артиллерийское вооружение. Маркировка, окраска и укупорка боеприпасов. Обращение с боеприпасами на огневой позиции и при транспортировке. Установка взрывателей, трубок. Составление зарядов. Измерение температуры зарядов. Приведение боеприпасов в окончательно снаряженный  вид. (для ВУС-030403): Учебное пособие / Комсомольск-на-Амуре: ГОУВПО «КнА ГТУ» 2006. - 30 с.

В данном учебном пособии рассмотрены вопросы по теме «Боеприпасы наземной артиллерии» для ВУС-030403: Маркировка, окраска и укупорка боеприпасов. Обращение с боеприпасами на огневой позиции и при транспортировке. Установка взрывателей, трубок. Составление зарядов. Измерение температуры зарядов. Приведение боеприпасов в окончательно снаряженный  вид.

Учебное пособие предназначено для граждан, обучающихся на военной кафедре по программам подготовки офицеров запаса.

© Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Комсомольский-на-Амуре государственный  технический университет», 2006

# 1. Окраска боеприпасов

Окраска снарядов применяется для их предохранения от ржавчины, а также как дополнительное средство для распознавания снарядов по их боевому назначению.

Наружная поверхность снарядов окрашивается краской серо-дикого цвета, практические (инертные) снаряды окрашиваются в чёрный цвет, агитационные – в красный.

Ведущие пояски и центрирующие утолщения окрашиваются бесцветным лаком.

## В качестве отличительной окраски на снарядах наносятся кольцевые полосы установленного цвета:

1. Кольцевая полоса чёрного цвета - на дымовых снарядах.

2. Кольцевая полоса белого цвета - на осветительных снарядах.

3. Кольцевая полоса красного цвета - на зажигательных снарядах.

4. Кольцевая полоса синего цвета - на бетонобойных снарядах.

5. Кольцевые полосы чёрного и белого цвета - на пристрелочно –целеуказательных снарядах.

### 2. Маркировка боеприпасов

## Маркировкой называют условные надписи, нанесённые чёрной краской по трафаретам на различные элементы боеприпасов и их укупорку (на практических снарядах – белой краской).

Маркировка состоит из сочетания букв русского алфавита, арабских и римских цифр.

Маркировка на снарядах наносится краской на обеих сторонах корпуса.

На одной стороне корпуса:

1. 00 - номер снаряжательного завода.

2. 0-00 - номер партии и год снаряжения.

3. 122 - калибр снаряда.

4. “+” - знак отклонения массы.

На другой стороне корпуса:

1. Т - шифр снаряжения (осветительного состава, дымообразующего вещества).

2. ОФ-462 - индекс снаряда.

3. В-15 - индекс взрывателя (только на бронебойно-трассирующих снарядах).

Шифры некоторых взрывчатых веществ ( ВВ)

Таблица 1.

| Взрывчатое вещество | Шифр ВВ |
| --- | --- |
| Тротил Тротил с динитронафталином Амматол 80/20 с тротиловой пробкой Амматол Тротил с гексогеном Гексоген флегматизированный Гексоген флегматизированный с алюминиевой пудрой | Т ТД-50, ТД-58 АТ/80 А-40, А-50, А-90 (цифра - % содержания аммонийной селитры) ТГ-50 А-IX-I А-IX-2 |

Индексы некоторых снарядов

Таблица 2.

| Снаряд | Индекс снаряда |
| --- | --- |
| Осколочно-фугасный Бронебойно-трассирующий Кумулятивный вращающийся Кумулятивный не вращающийся Бетонобойный Дымовой Зажигательный Осветительный Агитационный Практический бронебойно-трассирующий Дымовой целеуказательный Со стреловидными поражающими элементами | ОФ БР БП БК Г Д З С А ПБР ДЦ Ш |

#### Знаки отклонения массы, наносимые на снаряде

Таблица 3.

| Знаки отклонения массы | Отклонение массы от табличной, % |
| --- | --- |
| ЛГ - - - - - - - - - - Н + + + + + + + + + + ТЖ | Легче более чем на Легче от до Легче от до Легче от до Легче от до Легче или тяжелее до Тяжелее от до Тяжелее от до Тяжелее от до Тяжелее от до Тяжелее более чем на |

Маркировка на гильзах наносится чёрной краской на боковой поверхности и обозначает:

1. “Уменьшенный”- наименование заряда.

2. Ж 10 - индекс заряда в гильзе.

3. 122-Д30 - калибр и индекс орудия.

4. 4/1  2/0-0 - марка пороха; номер партии, год изготовления пороха и шифр порохового завода.

5. 1-0-00 - номер партии, год сборки выстрела и номер базы,  производившей сборку выстрела.

Пороху присваивается условное обозначение, называемое маркой пороха. Марка пороха обозначается дробью, числитель которой показывает толщину горящего свода зерна в десятых долях миллиметра, а знаменатель – число каналов в зерне.

Например: 9/7 - толщина горящего свода 0,9 мм, семиканальный.

После цифр идут качественные показатели пороха:

1. СВ - свежий.

2. Пер - переделочный.

3. Фл - флегматизированный.

4. ТР - трубчатый.

2.1. Примерная маркировка на снарядах

Рис.1. Кумулятивный снаряд БП 1

00 - шифр снаряжательного завода;

0-00 - номер партии и год снаряжения снаряда;

122 - калибр снаряда;

А-IX-I - шифр взрывчатого вещества;

БП1 - индекс снаряда.

Рис.2. Кумулятивный снаряд БК6 (БК6М)

00 - шифр снаряжательного завода;

0-00 - номер партии и год снаряжения снаряда;

122 - калибр снаряда;

Н - знак отклонения массы;

А-IX-I - шифр взрывчатого вещества;

БК6 - индекс снаряда.

Рис.3. Кумулятивный снаряд БК13

00 - шифр снаряжательного завода;

0-00 - номер партии и год снаряжения снаряда;

122 - калибр снаряда;

Н - знак отклонения массы;

А-IX-I - шифр взрывчатого вещества;

БК13 - индекс снаряда;

В-15 - индекс взрывателя.

Рис.4. Осколочно-фугасный снаряд ОФ-462

00 - шифр снаряжательного завода;

0-00 - номер партии и год снаряжения снаряда;

122 - калибр снаряда;

“+” - знак отклонения массы;

Т - шифр снаряжения;

ОФ-462 - индекс снаряда;

Примечания: 1. Снаряды с железокерамическим ведущим пояском имеют букву Ж, например ОФ-462Ж.

2. Осколочно-фугасный снаряд ОФ-24 отличается от снаряда ОФ-462 наличием переходной втулки и типом ВВ.

3. Осколочно-фугасный снаряд ОФ-56 отличается от снаряда ОФ-462 конструкцией корпуса (цельнокорпусной) и типом ВВ (повышенного могущества).

Рис.5. Осветительный снаряд С-463

00 - шифр снаряжательного завода;

0-00 - номер партии и год снаряжения снаряда;

122 - калибр снаряда;

“+” - знак отклонения массы;

102-Б - шифр осветительного состава;

С-463 - индекс снаряда.

Примечания: 1. Снаряды с железокерамическим ведущим пояском имеют индекс С-463Ж.

2. Трубка Т-7 на предохранительном и баллистическом колпаках имеет чёрную кольцевую полосу.

Рис.6. Осветительный снаряд С4

00 - шифр снаряжательного завода;

0-00 - номер партии и год снаряжения снаряда;

122 - калибр снаряда;

“+” - знак отклонения массы;

Р - шифр осветительного состава;

С4 - индекс снаряда.

Примечание: 1. Снаряды с железокерамическим ведущим пояском имеют индекс С4Ж.

Рис.7. Дымовой снаряд Д4

00 - шифр снаряжательного завода;

0-00 - номер партии и год снаряжения снаряда;

122 - калибр снаряда;

“+” - знак отклонения массы;

Р-4 - шифр дымообразующего вещества;

Д4 - индекс снаряда.

Рис.8. Агитационный снаряд А1

0 - номер склада;

0 - номер партии;

0-0-0-00 - номер листовок,

дата снаряжения снаряда;

122 - калибр снаряда;

Н - знак отклонения массы;

АГИТ - шифр снаряжения;

А1 - индекс снаряда.

Примечания: 1. Корпус снаряда окрашен в красный цвет.

2. Трубка Т-7 на предохранительном и баллистическом колпаках имеет чёрную кольцевую полосу.

2.2. Примерная маркировка на гильзах

Рис.9. Специальный заряд

1 - гильза;

2 - крышка усиленная;

3 - картонный цилиндр;

4 - крышка нормальная;

5 - пакет пороха (9/7+12/1 ТР);

6 - воспламенитель;

7 - пламегаситель (ВТХ-10);

8 - капсюльная втулка;

9 - кольцо из тесьмы;

10 - смазка ПП-95/5;

Ж8 - индекс заряда в гильзе;

122-Д30 - калибр и индекс орудия;

9/7 и 12/1 ТР - марки порохов;

ВТХ-10 - марка пламегасителя;

2/0-0 - номер партии, год изготовле-

ния пороха и шифр порохового завода;

1-0-00 - номер партии, год сборки вы-

стрела и номер базы, производившей

сборку выстрела.

Рис.10. Полный заряд

1 - гильза;

2 - крышка усиленная;

3 - крышка нормальная;

4 - размеднитель;

5 - пакет пороха (12/7+12/1 ТР);

6 - воспламенитель;

7 - пламегаситель (ВТХ-10);

8 - капсюльная втулка;

9 - кольцо из тесьмы;

10 - смазка ПП-95/5;

Ж9 - индекс заряда в гильзе;

122-Д30 - калибр и индекс орудия;

12/7 и 12/1 ТР - марки порохов;

2/0-0 - номер партии, год изготовле-

ния пороха и шифр порохового завода;

1-0-00 - номер партии, год сборки вы-

стрела и номер базы, производившей

сборку выстрела.

Рис.11. Уменьшенный переменный заряд

1 - гильза;

2 - крышка усиленная;

3 - крышка нормальная;

4 - размеднитель;

5 - равновесные пучки (9/7);

6 - неравновесный пучок (9/7);

7 - основной пакет (4/1);

8 - воспламенитель;

9 - пламегаситель (ВТХ-10);

10 - капсюльная втулка;

11 - кольцо из тесьмы;

12 - смазка ПП-95/5;

Ж10 - индекс заряда в гильзе;

122-Д30 - калибр и индекс орудия;

4/1 и 9/7 - марки порохов;

2/0-0 - номер партии, год изготовле-

ния пороха и шифр порохового завода;

1-0-00 - номер партии, год сборки вы-

стрела и номер базы, производившей

сборку выстрела.

3. Укупорка боеприпасов

Укупорочные ящики предназначены для хранения и перевозки боеприпасов и элементов выстрелов.

В укупорочных ящиках для выстрелов раздельного гильзового заряжания помещаются полные комплекты выстрелов. Для обеспечения плотной укладки элементов выстрелов в каждом ящике имеется набор деревянных вкладышей и положенной арматуры. Ящики закрываются крышкой, прикреплённой к коробу ящика металлическими петлями и замками патефонного типа. Ящики окрашиваются краской защитного цвета, поверх которой наносится маркировка о боевом назначении выстрела и производственных данных его элементов. Вся свободная укупорка и вкладыши к ней, а также гильзы боевых зарядов подлежат обязательному возврату для повторного использования.

Взрыватели хранятся и перевозятся в герметически закрытых оцинкованных железных коробках, помещённых в деревянные ящики.

3.1. Примерная маркировка на укупорке

Рис.12. Маркировка на продольной стенке ящика

Маркировка на продольной стенке ящика обозначает:

- с левой стороны:

1. РГМ-2 - индекс взрывателя.

2. 0-0-0 - шифр предприятия изготовителя взрывателя, номер партии и год изготовления.

3. 0-0-0 - дата приведения снаряда в окончательно снаряженный вид и номер базы, производившей эту работу.

- посередине:

1. 122-Д-30 - калибр и индекс гаубицы.

2. оск.- фуг. - наименование выстрела.

3. Н - знак отклонения массы.

4. 2 шт. - количество выстрелов в ящике.

5. БРУТТО 80 кг. - вес выстрелов с ящиком.

6. ПОЛНЫЙ - заряд.

7. 0-0-0 - номер партии, год сборки выстрела и номер базы, производившей сборку.

Рис.13. Маркировка на боковой стенке ящика

Маркировка на боковой стенке ящика обозначает:

1. ОФ-462Ж - индекс снаряда.

2. 0-0-0 - шифр завода, номер партии и год снаряжения снаряда.

3. Т - шифр взрывчатого вещества.

Маркировка на крышке ящика обозначает:

1. Треугольник с цифрой внутри – знак опасности и разряд груза.

4. Обращение с боеприпасами при транспортировке

Перевозка боеприпасов может осуществляться железнодорожным, водным, автомобильным, воздушным, гужевым и вьючным транспортом.

Перевозка боеприпасов автомобильным транспортом в войсках является основным видом перевозок.

Загружать автомобили, прицепы и другие средства боеприпасами следует с таким расчётом, чтобы не превышать установленной для них грузоподъёмности.

Боеприпасы перевозятся только в штатной и исправной укупорке.

Ящики с боеприпасами разрешается укладывать в кузове как поперёк машины, так и вдоль неё, по направлению движения с учётом более полного использования грузоподъёмности транспортного средства.

Ящики с боеприпасами во всех случаях укладывают крышками вверх и тщательно закрепляют для предохранения от толчков, сдвигов, ударов и падения.

Запрещается укладывать ящики с боеприпасами выше бортов, больше чем на половину высоты ящика верхнего ряда.

Для перевозки боеприпасов выделяются технически исправные автомобили (с исправными глушителями), которые обеспечиваются огнетушителями и кошмой.

Автомобили с боеприпасами для обозначения опасности груза снабжаются красными флажками по левому борту.

Водители автомобилей перед выездом в рейс должны тщательно инструктироваться о правилах перевозки боеприпасов.

При перевозке боеприпасов автотранспортом запрещается:

1. Превышать установленную скорость движения.

2. Заправлять груженые автомобили или переливать бензин из баков одного автомобиля в баки другого.

3. Разогревать двигатель автомобиля открытым пламенем.

4. Перевозить боеприпасы вместе с огнеопасными жидкостями.

5. Заезжать на автомобилях на площадки, под навесы, в хранилища с боеприпасами.

6. Останавливать автомобили с боеприпасами в населённых пунктах.

7. Останавливаться для отдыха и привалов ближе 50 м от дороги.

8. Курить на автомобилях, загруженных боеприпасами, или ближе 25 м от них.

9. Разведение открытого огня ближе 100 м от автомобилей с боеприпасами.

10. Перевозить боеприпасы на автомобилях, не обеспеченных средствами для тушения пожара.

5. Обращение с боеприпасами на ОП

На огневую позицию боеприпасы подаются в окончательно снаряженном виде (кроме снарядов реактивной артиллерии), высокоточные выстрелы - только в укупорке. Старший офицер батареи принимает боеприпасы, организует их разгрузку орудийными расчетами и заполняет таблицу наличия и расхода боеприпасов.

Боеприпасы разгружаются с соблюдением требований безопасности.

Запрещается:

1. бросать ящики с боеприпасами;

2. волочить, кантовать;

3. ставить их на боковую стенку;

4. переносить на спине и на плечах.

Каждый ящик с боеприпасами разгружается и переносится к месту укладки крышкой вверх и не менее чем двумя орудийными номерами.

На огневой позиции боеприпасы хранятся в сухих нишах орудийных окопов и погребках уложенными на подкладки. Ниши и погребки должны быть оборудованы так, чтобы находящиеся в них боеприпасы были защищены от воздействия ударной волны ядерного взрыва, от попадания пуль и осколков и укрыты местными материалами от дождя, снега, песка, пыли и солнечных лучей.

Расходный запас боеприпасов на закрытой огневой позиции выкладывают и хранят в нишах орудийного окопа в количестве 0,25 - 0,5 бк (для орудий большой мощности - в количестве 0,15 - 0,3 бк).

Заряды для орудий большой мощности хранятся в герметической укупорке.

На открытой огневой позиции назначенное количество боеприпасов выкладывается в нишах и на площадках орудийных окопов.

При наличии времени погребки соединяют с орудийными окопами ходами сообщения.

Израсходованные боеприпасы пополняются из погребков.

В нишах и на площадках орудийных окопов боеприпасы хранятся уложенными в штабеля, в укупорке крышками вверх, с открытыми замками, освобожденными от верхней арматуры и распорных планок, или выложенными из укупорки. В последнем случае боеприпасы укладываются на жерди (подкладки) или на подстилку из местных материалов и укрываются сверху брезентом или другими материалами, защищающими их от дождя, пыли и солнечных лучей.

В погребках боеприпасы хранятся в укупорке с закрытыми замками. Наибольшая высота штабеля с боеприпасами должна быть на 0,5 м меньше глубины погребка или ниши орудийного окопа.

Хранить боеприпасы в укрытиях для расчетов запрещается.

За правильное и безопасное размещение и хранение боеприпасов на огневой позиции и соблюдение всех требований безопасности при ведении огня несет ответственность старший офицер батареи.

При обращении с боеприпасами на огневой позиции запрещается:

1.  Производить разборку боеприпасов.

2. Устанавливать снаряды, мины, заряды в гильзах и унитарные выстрелы вертикально.

3. Ударять по взрывателям и средствам воспламенения, а также ударять боеприпасы один о другой.

4. Переносить вручную более одного не укупоренного выстрела или снаряда (мины) калибра 82 мм и более.

5. Переносить не укупоренные окончательно снаряженные снаряды (мины) калибра 152 мм и более без поддерживающих приспособлений.

6. Переносить боеприпасы в неисправной укупорке.

К ведению огня не допускаются выстрелы:

1. Имеющие элементы, запрещенные к боевому использованию.

2. Не указанные в Таблице стрельбы для данного орудия.

3. Без маркировки и со стертой маркировкой.

К ведению огня не допускаются снаряды (мины):

1. С взрывателем, доставленным на огневую позицию без установочных или предохранительных колпаков (колпачков).

2. С вывинченной (хотя бы частично) головной втулкой взрывателя.

3. С недовинченными взрывателями и трубками.

4. С взрывателями (имеющими походное крепление), доставленными на огневую позицию с установкой боевого действия.

5. С взрывателями, пораженными сплошной ржавчиной по наружной поверхности корпуса.

6. Со следами ударов и закопченности на корпусе и на взрывателе.

7. С ввинченными взрывателями, упавшие с высоты 1 м, а также снаряды, упавшие с любой высоты на носовую часть.

8. Окончательно снаряженные, подвергшиеся действию взрыва, пожара, бомбардировки или артиллерийскому обстрелу.

9. С трещинами на корпусе, с раковинами на центрующих утолщениях.

10. Имеющие течь взрывчатого вещества через резьбовые соединения в снаряде.

11. С шатающимися стабилизаторами, а также с погнутыми или сломанными перьями стабилизаторов, имеющие погнутые баллистические наконечники (для бронебойных снарядов).

К ведению огня не допускаются боевые заряды:

1. С гильзами, имеющими помятости, препятствующие заряжанию, а также имеющими трещины   на  дне   или   на   корпусе   (гильзы   с трещинами на дульце, не нарушающими герметичности боевого заряда, допускаются).

2. В гильзах и унитарные патроны с недовинченными капсюльными втулками.

3. С выпадающими усиленными крышками и имеющие признаки отсырения пороха и картузов.

4. Подмоченные, а также с порванными картузами.

5. Унитарные  патроны  с  перекосом  снаряда, препятствующим заряжанию, а также с проворачивающимся снарядом в гильзе.

Указанные  боеприпасы,  кроме снарядов и гильз с недовинченными взрывателями и капсюльными втулками, откладываются для отправки на склад артиллерийского вооружения.

При подготовке боеприпасов необходимо:

1. Удалить смазку со снарядов и гильз.

2. Удалить ржавчину с корпусов снарядов.

3. Довинтить головные взрыватели или трубки, а также капсюльные втулки, если они оказались частично вывинченными (капсюльную втулку довинчивать только штатным ключом из ЗИП).

4. Удалить забоины на ведущих поясках снарядов и на фланцах гильз.

Подготовку конкретных образцов боеприпасов производить в соответствии с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

Смазку со снарядов предварительно удалять скребками, а затем ветошью или паклей, слегка смоченной в уайт-спирите (бензине, растворителе).

При подготовке мин особое внимание обращать на удаление смазки со стабилизаторов и огнепередаточных отверстий.

При снятии смазки со снарядов и очистке их от ржавчины не допускать нарушения маркировки, имеющейся на снарядах, минах и гильзах.

Для чистки боеприпасы вынимают из укупорки и укладывают на жерди, подкладки или порожнюю укупорку высотой в один ящик.

Для устранения мелких неисправностей (довинчивание взрывателей, удаление забоин), а также для замены капсюльных втулок (воспламенительных зарядов) на огневой позиции отводится место (не ближе 50 м от орудийных или минометных окопов и погребков с боеприпасами) в специально подготовленном окопе или за естественным укрытием.

Обращение с боеприпасами во время ведения огня.

1. Снаряды при заряжании не ронять и не ударять головной частью о казенник ствола или лафет.

2. Свинчивать предохранительные колпачки с трубок и взрывателей, установочные колпачки с ударных взрывателей, производить установку взрывателей, вскрывать герметическую укупорку боевых зарядов и составлять заряды разрешается непосредственно перед стрельбой.

3. Если при снятии установочных или предохранительных колпачков будет обнаружено повреждение мембраны, то снаряды с такими взрывателями к стрельбе не допускаются.

4. Запрещается составлять какие бы то ни было комбинации из пакетов и дополнительных пучков пороха, не предусмотренные Таблицами стрельбы. После составления переменного заряда нормальную крышку обязательно вкладывать в гильзу и досылать до поджатия пучков заряда.

5. Запрещается вести огонь с усиленной крышкой, кроме зарядов, предусмотренных Таблицами стрельбы артиллерийской системы.

6. Запрещается держать выстрел в разогретом стволе орудия свыше 3 мин.

7. Воспламенительные заряды у мин должны быть досланы в трубку стабилизатора до упора гильзы в срез трубки стабилизатора. Упаковка дополнительных пучков минометных выстрелов должна быть исправна.

8. Неисправные снаряды хранятся и отправляются на склад по указанию начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения.

9. Неиспользованные дополнительные пучки зарядов необходимо укладывать в исправный железный или деревянный ящик на расстоянии 10 - 20 м от орудия.

Обращение с боеприпасами после стрельбы.

1. Возить орудия заряженными (кроме боевых машин) запрещается,

2. Орудия раздельного заряжания, оставшиеся заряженными после стрельбы, разряжают только выстрелом. Остальные орудия, а также минометы разрешается разряжать путем извлечения выстрела из канала ствола с соблюдением мер предосторожности.

3. По окончании ведения огня взрыватели и трубки подготовленных к заряжанию снарядов должны быть установлены на заводские установки, а снятые колпачки надеты. Для обеспечения герметичности резьба предохранительных колпачков перед навинчиванием должна быть смазана.

4. Вынутые дополнительные пучки и усиленные крышки подготовленных зарядов вкладывают в гильзу, а стыки между усиленной крышкой и стенками гильзы замазывают смазкой, оставшейся на крышке.

5. Выстрелы, у которых были сняты предохранительные колпачки (колпаки) с трубок и взрывателей или вскрывалась укупорка зарядов, при очередном открытии огня необходимо расходовать в первую очередь.

6. Оставшиеся после комплектации зарядов пучки пороха, стреляные гильзы, предохранительные колпачки и порожнюю укупорку с полным комплектом арматуры сдают в службу ракетно-артиллерийского вооружения.

7. У стреляных латунных гильз необходимо после окончания ведения огня очистить внутреннюю поверхность от порохового нагара с помощью местных материалов (песка, воды, ветоши и т. п.), а затем протереть насухо. Очищенные от нагара гильзы смазывают по всей поверхности внутри и снаружи тонким слоем смазки, укладывают в освободившиеся ящики и закрепляют вкладышами.

8. Стальные гильзы после окончания ведения огня водой не промывают, а после протирки ветошью смазывают любой смазкой.

6. Приведение боеприпасов в окончательно снаряженный вид

Неокончательно снаряженные артиллерийские выстрелы приводят в окончательно снаряженный вид путём ввинчивания взрывателей в очко снарядов до выдачи их на стрельбу.

Приведение выстрелов (снарядов) в окончательно снаряженный вид с кернением взрывателей производится в блиндаже, кабине или в ровике глубиной не менее 1,5 м и площадью основания 1,5 х 1,5 м.

При ввинчивании и кернении взрывателей в кабине, блиндаже или ровике должно быть не более одного снаряда.

Перед тем как ввинтить взрыватель, из очка снаряда вывинчивается холостая пробка, при этом прижимной винт (где он имеется) ослабляется. Затем резьба очка протирается сухой ветошью для удаления избытка смазки.

Особое внимание обращать на удаление смазки, пыли и песка со среза взрывчатого вещества.

После удаления смазки в очко снаряда ввинчивается  предназначенный для него взрыватель, причём витки нарезки взрывателя предварительно смазываются снарядной смазкой или пушечной смазкой. При ввинчивании взрывателя  не допускать попадания смазки на срез взрывчатого вещества.

Ввинчивание взрывателя производиться специальным ключом до плотного поджатия взрывателя к головному срезу снаряда. При этом не допускаются удары по ключу.

Ввинченный взрыватель  в очке снаряда закрепляется прижимным винтом, имеющимся в снаряде. В стальных снарядах, не имеющих прижимных винтов, взрыватели закрепляются кернением в стык в четырёх противоположных равноудалённых по окружности стыка точках. Кернение производить только путём давления на ручных приборах ПКВ-У или механических станках.

В снарядах сталистого чугуна взрыватели не кернятся, а  ввинчиваются на лаке №67.

Взрыватели, предназначенные для снаряжения снарядов, предварительно осматриваются. Взрыватели без установленных клейм, с трещинами и вмятинами на корпусе (механическими повреждениями), с забитыми резьбами, помятыми предохранительными колпачками и повреждёнными мембранами к снаряжению не допускаются.

7. Установка взрывателей, трубок

Установка взрывателей и трубок производится табельными ключами из орудийного комплекта ЗИП непосредственно перед стрельбой после команды, полученной с КНП батареи или старшего артиллерийского командира (начальника) номером расчёта – установщиком.

Таблица установок взрывателей к 122-мм Г Д-30

Таблица 4.

| Марка взрыва-теля (трубки) | Требуемое действие снаряда | Команда | Установка для стрельбы | Походная (заводская) установка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Колпа-чок | Кран |  |
| ГКН | Кумулятивное |  | Надет | - | Колпачок надет |
| ГПВ-3 | Кумулятивное |  | - | - | - |
| ГПВ-2 | Кумулятивное |  | Снят | - | Колпачок надет |
| ЗВ15 | Кумулятивное |  | - | - | - |
| РГМ-2, РГМ-2М | Осколочное Фугасное Рикошетное или фугасное с замедлением. Дымовое (при стрельбе снарядом Д4). | “Взр. Оск.” “Взр. Фуг.” “Взр. Зам.” “Взр. Оск.” | Снят Надет Надет Снят | На “О” На “О” На “З” На “О” | Колпачок на-винчен, кран на “О”. |
| В-90 | Воздушный разрыв. | “Взрыва-тель 00”(число делений). | Предохранительный колпак снят. Кольцо на скомандованное число делений. | Кольцо на “УД”. Предохрани-тельный колпак навинчен. |
| Т-7 | Осветительное при стрельбе снарядом С-463Ж (С-463). Агитационное при стрельбе снарядом А1 (А1Д, А1ЖД). | “Трубка 00” (число делений). | Предохранительный колпак снят. Кольцо на скомандованное число делений. | Кольцо на 165 дел. Предохрани-тельный колпак навинчен. |
| Т-90 | Осветительное при стрельбе снарядом С4Ж (С4). | “Трубка 00” (число делений). | Предохранительный колпак снят. Баллистический колпак повёрнут на скомандованное число делений. | Установочный паз и выступ совмещены. Предохрани-тельный колпак навинчен. |
| АР-5 | Воздушный разрыв. Ударное | “Снарядом с РВ. Взрыватель 00 (число делений), низкий (высокий)”. “Снарядом с РВ. Взрыватель 80”. | В соответ- ствии с коман-дой. На “80” | На “Н” (на“В”) На “Н” или на “В” | Переключатель “Н”, дистанци- онное кольцо на “УД”, предохра- нительный кол- пак надет. |
| АР-30 | Воздушный разрыв. Ударное | “Снарядом с РВ. Взрыватель 00 (число делений), низкий (высокий)”. “Снарядом с РВ. Взрыватель на удар”. | В соответ- ствии с коман-дой. На “УД” | На “Н” (на“В”) На “Н” или на “В” | Переключатель на “Н”, дистанционное кольцо на “8”, предохранительный колпак надет. |
| ДТМ-75 | Воздушный разрыв. Картечь | “Снарядом Ш1. Трубка 00 (число делений)”. “Снарядом Ш1. Кар-течь”. | В соответ- ствии с коман-дой. На “К”. | - - | Дистанционное кольцо на “П”, предохрантельный колпак надет. |

8. Составление зарядов

Составление боевых зарядов производится непосредственно перед стрельбой после команды, полученной с КНП батареи или старшего артиллерийского командира (начальника) номером расчёта – зарядным.

Таблица зарядов к 122-мм Г Д-30

Таблица 5.

| Наименование заряда | Состав заряда | Составление заряда |
| --- | --- | --- |
| Специальный | Один пакет | Вынуть усиленную крышку. |
| Полный | Один пакет | Вынуть усиленную крышку (при стрельбе кумулятивными снарядами). |
| Уменьшенный | Основной пакет + неравновесный пучок + три верхних равновесных пучка. | - |
| Первый | Основной пакет + неравновесный пучок + два равновесных пучка. | Вынуть верхний равновесный пучок. |
| Второй | Основной пакет + неравновесный пучок + равновесный пучок. | Вынуть два верхних равновесных пучка. |
| Третий | Основной пакет + неравновесный пучок. | Вынуть три равновесных пучка. |
| Четвёртый | Основной пакет. | Вынуть три равновесных пучка и один неравновесный. |

9. Измерение температуры зарядов.

Температура заряда измеряется батарейным термометром в одном из центральных ящиков штабеля через каждые 1-2 часа.

Для обеспечения одинаковой температуры зарядов ящики с выстрелами или выложенные из ящиков гильзы с зарядами следует надёжно укрывать днём для предохранения от нагревания солнцем, а ночью от остывания.

Укрытия зарядов у всех орудий должны быть однотипными.

Для измерения температуры зарядов вынимают из гильзы у одного из зарядов усиленную и нормальную крышки и вкладывают в гильзу между пучками пороха термометр, после чего крышки вставляют в гильзу. Гильзу с термометром кладут посередине между остальными гильзами. Термометры вкладывают в заряды, по возможности, не позднее чем за полтора часа до стрельб. Отсчёт по термометру снимают не раньше чем через 10 минут после укладки гильзы с термометром в штабель.

# БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Боеприпасы наземной артиллерии. Учебник. Часть 1. - М.: Военное издательство, 1970. - 120-124, 145-150, 168-229 с.

2. Таблицы стрельбы для равнинных и горных условий 122-мм гаубицы Д-30. ТС РГ №145. - М.: Военное издательство, 1993. - 6-8, 246, 267-271, 274-285 с.

3. Дополнение №2 к ТС РГ №145. - М.: Военное издательство, 1992. - 7, 106-109, 111 с.

4. Руководство по боевой работе огневых подразделений артиллерии. - М.: Военное издательство, 2002. - 124-132 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

# 1. ОКРАСКА БОЕПРИПАСОВ……………………………….........................3

### 2. МАРКИРОВКА БОЕПРИПАСОВ…………………………………………3

2.1. Примерная маркировка на снарядах………………………………..6

2.2. Примерная маркировка на гильзах………………………………..14

3. УКУПОРКА БОЕПРИПАСОВ……………………………………………17

3.1. Примерная маркировка на укупорке………………………………17

4. ОБРАЩЕНИЕ С БОЕПРИПАСАМИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ……18

5. ОБРАЩЕНИЕ С БОЕПРИПАСАМИ НА ОП……………………………19

6. ПРИВЕДЕНИЕ БОЕПРИПАСОВ В ОКОНЧАТЕЛЬНО СНАРЯЖЕННЫЙ ВИД…………………………………………………………………..24

7. УСТАНОВКА ВЗРЫВАТЕЛЕЙ, ТРУБОК……………………………….25

8. СОСТАВЛЕНИЕ ЗАРЯДОВ………………………………………………27

9. ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАРЯДОВ……………………………...27

# БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК……………………………………….28

Учебное издание

Валерий Дмитриевич Парфёнов,

подполковник, старший преподаватель цикла стрельбы и управления огнем

АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ ВООРУЖЕНИЕ

МАРКИРОВКА, ОКРАСКА  И  УКУПОРКА  БОЕПРИПАСОВ. ОБРАЩЕНИЕ  С  БОЕПРИПАСАМИ  НА  ОГНЕВОЙ  ПОЗИЦИИ  И  ПРИ   ТРАНСПОРТИРОВКЕ. УСТАНОВКА  ВЗРЫВАТЕЛЕЙ, ТРУБОК. СОСТАВЛЕНИЕ  ЗАРЯДОВ. ИЗМЕРЕНИЕ  ТЕМПЕРАТУРЫ  ЗАРЯДОВ. ПРИВЕДЕНИЕ  БОЕПРИПАСОВ  В  ОКОНЧАТЕЛЬНО СНАРЯЖЕННЫЙ  ВИД.

Учебное пособие