Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Комсомольский-на-Амуре государственный  технический университет»

А.А. Поливка

НАЗНАЧЕНИЕ, ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСТРОЙСТВО ПАБ-2.

КОНТРОЛЬНЫЙ ОСМОТР, ПРОВЕРКА И ПОДГОТОВКА БУССОЛИ К РАБОТЕ.

ПОРЯДОК РАБОТЫ.

Учебное пособие

по артиллерийскому вооружению

Утверждено в качестве учебного пособия учебно-методической

комиссией военной кафедры при Государственном образовательном

учреждении высшего профессионального образования

«Комсомольский-на-Амуре государственный  технический университет»

Комсомольск-на-Амуре  2007

УДК 623.61

Рецензент:

С.И.Карпов, полковник, начальник военной кафедры  Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет»

Поливка А.А.

Артиллерийское вооружение. Назначение, тактико-технические характеристики и устройство ПАБ-2. Контрольный осмотр, проверка и подготовка буссоли к работе. Порядок работы: Учебное пособие / Комсомольск-на-Амуре: ГОУВПО «КнА ГТУ» 2007. – 26с..

В данном учебном пособии рассмотрены назначение, тактико-технические характеристики и устройство ПАБ-2, порядок проведения контрольного осмотра, проверки и подготовки буссоли к работе.

Предназначено для студентов, обучающихся на военной кафедре по программе подготовки офицеров запаса по ВУС – 030403, 030405.

© Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Комсомольский-на-Амуре государственный

технический университет», 2007

# 1. НАЗНАЧЕНИЕ БУССОЛИ ПАБ-2М.

Перископическая   артиллерийская   буссоль   ПАБ-2М — основной прибор артиллерийской (минометной) батареи и дивизиона.

Она предназначена для измерения:

- магнитных  азимутов (буссолей);

- горизонтальных   и   вертикальных углов   на местности;

- расстояний до точек на местности методом дальномера с внешней базой  (по специальной двухметровой рейке).

Прибором можно пользоваться на наблюдательном пункте, на огневой позиции, а также при топографических работах по привязке элементов боевых порядков и решать следующие задачи:

а)   на наблюдательном пункте:

- определять основное направление;

- измерять, горизонтальные углы между основным направлением и целями;

- измерять углы места целей;

- определять  магнитные  азимуты  направлений  на цели;

- производить отметку по основному орудию батареи;

- измерять отклонения и высоту разрывов;

- вести наблюдения за целями;

б)   на огневой позиции:

- провешивать основное направление стрельбы;

- придавать    основному    орудию    направление    по    заданной буссоли;

- измерять углы укрытия;

- разбивать фронт батареи.

При работе с прибором горизонтальные и вертикальные углы отсчитываются с точностью до одного деления угломера точных шкал буссоли 0-01.

Точность ориентирования прибора по магнитной стрелке характеризуется срединной ошибкой, не превышающей 0-01.

Наличие   перископа   позволяет вести   наблюдение за целями из-за укрытия.

Шкалы буссоли, сетку монокуляра и дальномерную рейку можно подсвечивать, поэтому прибор пригоден для работы в ночное время.

Прибор можно эксплуатировать в диапазоне температур от минус 40  до плюс 50°С при относительной влажности воздуха до 65%, в нормальных условиях 25±10°С при относительной влажности воздуха до 98%.

# 2. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУССОЛИ

Оптические характеристики:

Увеличение..................................................................................................... 8х

Поле зрения  (без перископа и с перископом)……………..................... 0-83

(на расстоянии 1000 м от прибора, в линейной мере — 87 м.)

Диаметр  входного  зрачка..................................................................... 22 мм

Диаметр выходного зрачка...................................................................  2,8 мм

Удаление выходного зрачка от последней линзы окуляра...............12,5 мм

Конструктивные характеристики:

Перископичность …………………………………………………..… 350 мм

Пределы измерения углов:

горизонтальных..........................................................................................60-00

вертикальных .............................................................................................±3-00

Цена деления угломерных шкал сетки (в поле зрения монокуляра)...…0-05

Общая величина угломерных шкал сетки:

по вертикали....................................................................................... 0-80

по горизонтали....................................................................................0-80

Цена делений   дальномерных   шкал сетки   (для двухметровой рейки):

в интервале  50—100 м  цена деления соответствует ……...……...2 м

в интервале 100—150 м цена деления соответствует ….…………..5м

в интервале 150—200 м цена деления соответствует …………....10 м

в интервале 200—300 м цена деления соответствует ………...….20 м

в интервале 300—400 м цена деления соответствует ……………50 м

Цена деления угломерной и буссольной шкал (грубых)......................... 1-00

Цена деления угломерной и буссольной шкал (точных)......................... 0-01

Цена деления шкалы (грубой) вертикальной наводки …………...……..1-00

Цена деления шкалы (точной) вертикальной наводки …………..……. 0-01

Цена деления шарового уровня..................................................................0-03

Электрические характеристики:

Номинальное напряжение двух АКБ (типа 2НКБ-2), соединённых

параллельно…………………………………………………………..…..2,4 В

Номинальная емкость при разряде током 100 мА ………………..…. 4 А-ч

Напряжение в конце разряда не менее........................................................2В

Теоретическое время непрерывной работы аккумуляторных батарей

до напряжения в конце разряда 2 В:

при одной включенной лампочке...................................................26,5 ч

при двух включенных лампочках...................................................13,3 ч

при трех включенных  лампочках....................................................8,8 ч

Масса, кг:

Буссоли........................................................................................................... 2,5

Перископа...................................................................................................... 0,6

Буссоли с принадлежностями в футляре......................................................4,1

Треноги........................................................................................................... 3,4

# 3. КОМПЛЕКТ ПРИБОРА

В комплект прибора ПАБ-2М входят:

- 1 - футляра с буссолью;

- 2 - треноги;

- 3 - футляра с перископом;

- 4 - комплекта осветителя в сумке;

- 5 - комплекта рейки.

Рис.1. Комплект прибора:

В комплект прибора входят также техническое описание, формуляр (хранятся в футляре буссоли) и комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей (хранится в футляре буссоли и в сумке осветителя).

Буссоль и перископ укладываются в футляры. На футляре буссоли и перископа имеются плечевые ремни и скобы для крепления их на поясном ремне. Тренога имеет плечевой ремень для переноски.

Рейка предназначена для измерения расстояний до различных точек на местности, удаленных не более чем на 400 м, с помощью вертикальной и горизонтальной дальномерных шкал сетки, при этом базой является двухметровая рейка.

# 4. УСТРОЙСТВО  И  РАБОТА  СОСТАВНЫХ  ЧАСТЕЙ  ПРИБОРА

Основными частями буссоли являются:

- нижняя часть;

- средняя часть;

- верхняя часть;

- шаровой уровень.

В нижнюю часть буссоли входят следующие узлы и детали:

- механизм наведения;

- ориентир-буссоль;

- шкала  (угломерная, грубая);

- шкала   (буссольная,   грубая).

Средняя часть буссоли состоит из:

- кронштейна;

- отсчетного механизма измерения горизонтальных углов.

Верхняя  часть буссоли состоит  из:

- корпуса;

- монокуляра;

- влагопоглотителя;

- отсчетного механизма измерения вертикальных углов.

Сетка расположена в фокальных плоскостях лин-зы  объектива и линз  оку-ляра и представляет плос-копараллельную стеклян-ную пластинку, на которой нанесены угломерные шка-лы и две дальномерные шкалы - горизонтальная  и вертикальная.

Величина угломерной шкалы сетки равна 0-80, цена одного деления шкалы сетки равна 0-05. Дальномерные шкалы служат для измерения расстояний в пределах от 50 до 400 м при помощи двухметровой рейки. Дальномерные шкалы оцифрованы в метрах.

Влагопоглотитель предназначен для поглощения влаги из полости корпуса. Влагопоглотитель наполнен поглотителем влаги (силикагель-индикатор ГОСТ 8984—59) синего цвета.

Шаровой уровень предназначен  для установки буссоли в горизонтальное положение. Он состоит из корпуса и стеклянной ампулы, наполненной спиртом.

Перископ представляет собой отдельную оптическую насадку. Его применяют при работе с буссолью из-за укрытия и в зависимости от местных условий устанавливают вертикально, наклонно или горизонтально. Перископ надевают на тубус буссоли и закрепляют зажимным винтом.

Осветитель предназначен для работы с буссолью в ночное время.

Он состоит из аккуму-ляторной батареи (93), трех проводов со штепсельным разъе-мом (94), сумки (100)  и коробки с запасными лампами (101).

К аккумуляторной батарее (93) подсоединяется штеп-сельный разъем (94), к концам проводов которого подсоединены патрон переносной лампы (96), патрон лампы сетки (97) и веха, жестко соединенная с хомутом (99).

В осветителе применяются две аккумуляторные батареи 2НКБ-2, соединенные параллельно.

Тренога предназначена для установки на ней буссоли в боевом положении. Она состоит из головки, опоры  и трех ножек.

Опора имеет сферическое разрезное гнездо, в которое устанавливается наконечник  буссоли. Откидная часть чашки, образующая гнездо, соединена с неподвижной частью чашки шарнирно.

Обе части опоры при установке буссоли скрепляются зажимным винтом 83. В нижней части опоры 84 имеется винт с двумя резьбами: у основания — резьба для ввинчивания в головку 82, на

остальной части винта — резьба для ввинчивания в дерево при работе с буссолью без треноги. На опоре 84 имеется угловой паз для защелки 80, удерживающей опору от самопроизвольного вывинчивания из головки 82.

Ножки треноги раздвижные, и каждая из них состоит из двух          швеллеров 86, усиленных в верхней части накладками 81.

Ножки треноги соединены шарнирно с головкой 82 осями 85. В нижних частях швел-леров 86 (рис. 5) размещены зажимы 87 с винтами и барашками 88 для закрепления выдвигающихся тавр 92. На нижних концах тавр 92 имеются башмаки 91 с выступами для надавливания ногой при углублении ножек треноги в землю.

Для переноски треноги на одной из ее трех ножек укреплен плечевой ремень 89. При переноске и перевозке треноги ее ножки стягиваются ремнем 90.

Рейка предназначена для измерения расстояний до различных точек на местности, удаленных не более чем на 400 м, с помощью вертикальной и горизонтальной дальномерных шкал сетки, при этом базой является двухметровая рейка.

Рейка состоит из двух частей — нижней и верхней. Основанием нижней части рейки является швеллер 104, верхней части рейки — швеллер 108.

Для установки рейки в боевое положение сухарь, установленный на швеллере 108, вставляется в отверстие сухаря, установленного на швеллере 104. В походном положении сухарь вставляется в отверстие сухаря  со стороны башмака 91; швеллеры 104 и 108 стягиваются ремнем 107.

На швеллерах закреплены указатели  при помощи втулки  и сухаря. Пружинами и фиксаторами  указатель  фиксируется как в боевом, так и в походном положениях относительно швеллеров 104 и 108.

В нижней части рейки к швеллеру 104 при помощи заклепок крепится башмак 91 с выступом для надавливания ногой при установке рейки в землю. Для переноски рейки служит ремень.

Расстояние между осевыми линиями указателей  рейки в боевом положении равно 2 м.

Для работы с рейкой в ночное время применяется осветитель. В отличие от осветителя для буссоли (Рис.4) осветитель для рейки имеет два провода с пат-ронами лампы сетки (97), которые устанавливаются на направляющие (115). При наблюдении в окуляр буссоли мы видим на рейке две светящиеся точки.

Комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей предназначен для осмотра, ремонта, замены вышедших из строя винтов прибора и для установки буссоли по вертикали над заданной точкой на местности. Он размещен в корпусе  и крышке  футляра буссоли.

Влагопоглотитель предназначен для замены насыщенного влагой поглотителя, установленного на буссоли. Для этого нужно отвернуть колпачок у влагопоглотителя из ЗИП и поставить влагопоглотитель

вместо снятого с буссоли влагопоглотителя.

Отвес предназначен   для  установки буссоли с треногой над заданной точкой на местности.   На головке треноги имеется   спе-циальный   паз,  на  который   надевается   петля   шнура отвеса.

Отвертки (2мм) и (4мм) предназначены для отвертывания винтов при осмотре и ремонте прибора.

Ключ предназначен для отвертывания   влагопоглотителя.

Салфетка предназначена для протирки оптики прибора. Винты М2х4 и М2,5хЗ  предназначены для замены вышедших из строя винтов прибора.   Они размещены в стойке под пробкой.

Оптическая система буссоли состоит из:

-линзы объектива;

-двух призм;

-сетки;

-линз  окуляра.

Линза объектива дает в своей фокальной плоскости действительное, уменьшенное и перевернутое в двух плоскостях на 180° изображение рассматриваемых предметов.

Призмы оборачивают изображение. Вторая призма оборачивает верх изображения на низ, а первая — слева направо.

Таким образом, система, состоящая из объектива и двух призм, дает прямое (неперевернутое) изображение предмета.

Линзы окуляра предназначены для рассматривания полученного изображения предмета под большим углом зрения (как через лупу), поэтому наблюдатель видит изображение предмета увеличенным.

Для работы в ночное время с прибором сетка  подсвечивается лампочкой. Между сеткой и лампочкой установлено защитное стекло.

Оптическая система перископа состоит из двух зеркал и двух защитных стекол.

Оптическая система перископа дает прямое (неперевернутое) изображение предмета.

# 5. ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ

## 5.1 Проверка аккумуляторных батарей.

Перед работой с прибором в ночное время необходимо проверить исправность осветителя. Для этого надо подсоединить к аккумуляторной батарее 93 (Рис.4) штепсельный разъем 94 кабеля и поворотом маховичков 95 убедиться, горят ли лампочки в патроне переносной лампы 96, патроне лампы сетки 97 и вехе 98. Проверить напряжение на аккумуляторных батареях, если его величина подходит к 2В (2,1 В), то необходимо произвести их подзарядку согласно инструкции.

## 5.2. Перевод  прибора в боевое  положение.

- Установить треногу устойчиво по высоте так, чтобы удобно было работать с буссолью.

Для этого:

- расстегнуть ремень, стягивающий ножки треноги;

- ослабить все винты  зажимов и, выдвинув тавры на требуемую длину, закрепить их зажимами;

- расставить треногу, прочно вогнать башмаки ножек в грунт, нажав ногой на башмаки, и затянуть оси шарниров барашками;

- проверить надежность крепления опоры в головке треноги (не должно быть люфта).

При работе на каменистом или замерзшем грунте, не имеющем выбоин, трещин и других неровностей, в которые можно было бы надежно поставить башмаки треноги, необходимо предварительно сделать в грунте углубления для них.

Если приходится работать в условиях, не допускающих расстановки треноги, то следует вывернуть опору из треноги, нажав на защелку, и, вращая опору против хода часовой стрелки, ввернуть ее в дерево, пень или в твердый грунт.

- Установить буссоль в опоре.

Для этого:

-открыть футляр и вынуть буссоль;

-вставить буссоль наконечником в опору  и, придерживая ее левой рукой, правой предварительно завернуть зажимной винт  опоры;

-слегка покачивая   предварительно   закрепленную буссоль, добиться  установки  пузырька  шарового  уровня в центре кольцевых рисок, после чего завернуть зажимный винт до конца.

3.   Установить  перископ   на монокуляр   буссоли  (если работа ведется из-за укрытия)  и закрепить его в наиболее выгодном положении    (вертикально   или   наклонно),    сообразуясь   с   характером укрытия.

Для этого:

-открыть футляр и вынуть перископ;

-установить в нужное положение перископ на тубусе монокуляра и завернуть зажимный винт.

4.     Привести рейку  в боевое положение.

Для этого:

- расстегнуть ремень, вставить сухарь швеллера в отверстие сухаря   швеллера.

Повернуть на 90° указатели   нижней и верхней частей рейки, при этом фиксаторы  зафиксируют положение указателей.

5.    При  работе с буссолью  в ночное время   включить освещение.

Для этого:

-    отстегнуть пуговицу сумки;

-    снять колпак с колодки аккумуляторной батареи;

-  вынуть провода из сумки и соединить штепсельный разъем с колодкой аккумуляторной батареи;

-  установить веху на тубусе монокуляра и закрепить зажимным винтом  хомута;  включить лампочку вехи поворотом маховичка;

-   установить  на  «ласточкин хвост»   корпуса   монокуляра   и   на   направляющую   рейки   патрон   лампы сетки, предварительно  нажав  на  защелку патрона лампы сетки, и зафиксировать защелку в пазах «ласточкина хвоста» и направляющей.  Включить лампочку поворотом рукоятки;

- для освещения магнитной стрелки и шкал буссоли повернуть маховичок  патрона переносной лампы.

## 5.3. Перевод  прибора   в походное  положение

1. Подготовить буссоль к укладке.

Для этого:

- закрепить магнитную стрелку;

- снять перископ  (если им пользовались) и развернуть хомутик так, чтобы головка зажимного винта оказалась около трубы;

- уложить перископ в футляр;

- установить на буссоли нулевые отсчеты по шкалам;

- снять с буссоли патрон лампы сетки, веху.

2. Снять буссоль с треноги.

Для этого:

- ослабить  зажимный винт опоры, откинуть ее половину и высвободить наконечник буссоли;

- уложить   буссоль   в   футляр  и   застегнуть   запор крышки;

- Сложить треногу.

Для этого:

- закрыть опору и закрепить зажимный винт;

- снять треногу и очистить ее башмаки от земли;

- ослабить  зажимы, задвинуть тавры (рейки), закрепить все барашки и застегнуть ремень;

- Подготовить  осветитель к походному  положению.

Для этого:

- выключить освещение, повернув маховички;

- снять вставку штепсельного разъема;

- уложить в сумку  провода с патронами, вехой и штепсельным разъемом. Застегнуть сумку на пуговицу, а колодку на аккумуляторной батарее  закрыть колпаком.

- Сложить рейку.

Для этого:

- повернуть указатели на 90° (установить их вдоль швеллеров);

- разъединить швеллеры путем разъединения сухарей;

- вставить сухарь в сухарь со стороны башмака;

- стянуть швеллеры ремнем.

- Уложить рейку на треногу.

Для чего:

- застегнуть ремень на треноге у опоры;

- застегнуть ремень треноги на рейке у башмака.

# 6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ    ПРОВЕРОК    ТЕХНИЧЕСКОГО    СОСТОЯНИЯ ПАБ-2М

| Что проверяется и при помощи какого инструмента, приборов и оборудования. Методика проверки | Технические требования |
| --- | --- |
| 1. Установка шарового уровня |
| Установите треногу устойчиво на земле. В опору треноги установите и закрепите зажимным винтом наконечник буссоли так, чтобы воздушный пузырек шарового уровня встал посередине кольцевых рисок. Нажатием на рукоятки (в любой последовательности) расцепите червяк с червячным колесом или червяк с червячным колесом. Поверните верхнюю часть буссоли в горизонтальной плоскости. При этом воздушный пузырек шарового уровня не должен выходить за цену деления, установленного техническими требованиями. | Средняя часть буссоли не должна отклоняться от плоскости горизонта при перемене направления ее перемещения механизмом наведения или отсчетным механизмом измерения горизонтальных углов более 1/3 цены деления шарового уровня в новых буссолях и более 2/3 цены деления в буссолях с истекшими гарантийными сроками |
| 2. Уравновешенность магнитной стрелки |
| Установите в опоре треноги буссоль по шаровому уровню и закрепите. Разарретируйте магнитную стрелку. Совместите концы магнитной стрелки с рисками индексов. Выведите магнитную стрелку из положения равновесия, поднося к ней сверху перочинный нож (отвертку и т. п.). Отклонение концов магнитной стрелки (при возвращении её в положение равновесия после равномерных колебаний) по высоте относительно плоскости индексов не должно выходить за пределы технических требований примерно на толщину магнитной стрелки (0,4 мм). | Отклонение концов магнитной стрелки по высоте относительно плоскости индексов не более ±0,5 мм |
| 3. Однообразие показаний магнитной стрелки |
| Подготовку буссоли к проверке проведите по п. 2. Выведите магнитную стрелку из положения равновесия, поднося к ней сбоку перочинный нож (отвертку и т. п.). Концы магнитной стрелки не должны задевать поверхности индексов, а северный конец стрелки при каждой ее остановке должен занимать относительно риски индекса одно и то же положение. Указанную проверку провести не менее трех раз. | Зазоры между концами магнитной стрелки и индексами должны быть в пределах от 0,1 до 0,2 мм |
| 4. Мертвые хода в отсчетных механизмах измерения горизонтальных и вертикальных углов |
| Установите буссоль на треноге по шаровому уровню. Для определения величины мертвого хода отсчетного механизма измерения горизонтальных углов необходимо выбрать предмет с резкими контурами, удаленный на расстояние не менее 100 м. Вращая рукоятку червяка только в одну сторону, подведите перекрестие сетки к какой-либо точке удаленного предмета и снимите отсчет по буссольным шкалам. Затем, вращая рукоятку в том же направлении, сведите перекрестие сетки с точки наводки; изменив направление вращения рукоятки. Подведите перекрестие к точке наводки с другой стороны и снова снимите отсчет по буссольным шкалам. Разность двух отсчетов и будет величиной мертвого хода. Проверяйте мертвый ход отсчетного механизма на всем диапазоне шкалы через 15-00. Мертвый ход отсчетного механизма измерения вертикальных углов проверяют аналогично рассмотренному выше. Примечание. Для устранения в механизмах влияния мертвых ходов на результаты измерения углов в процессе эксплуатации следует перекрестие монокуляра подводить к выбранной точке наводки всегда с одной стороны | Допустимая величина мертвого хода отсчетных механизмов измерения горизонтальных и вертикальных углов в новых буссолях — до 0-01 и в буссолях с истекшими гарантийными сроками — до 0-02 |
| 5. Установка места нуля |
| Местом нуля (МО) называется отсчет шкал 33 и 36 вертикальной наводки, при котором визирная ось монокуляра горизонтальна. В исправной буссоли отсчет МО не превышает 0-01. Место нуля проверять следующим образом: — установите на расстоянии 50—100 м от прибора веху, на которой сделайте пометку на уровне высоты объектива монокуляра над землей; — наведите перекрестие сетки на метку вехи и отсчитайте по шкалам 33 и 36 угол наклона, — поменяйте местами прибор и веху, после чего на вехе сделайте вторую пометку соответственно новой высоте объектива монокуляра над землей; — наведите перекрестие монокуляра на вторую метку и снимите вертикальный отсчет; — вычислите место нуля по формуле: беря отсчеты А\ и А2 со своими знаками. Если окажется, что МО не равно нулю, то нужно либо учитывать эту разницу в дальнейшей работе с прибором, либо устранить неисправность. Для верного учета погрешности необходимо запомнить правило: «Положительная ошибка МО вычитается из угла места, измеренного буссолью, а отрицательная прибавляется к нему» | Оптическая ось монокуляра должна быть параллельна линии горизонта и не выходить за величину 0-01 |
| 7. Параллельность оптических осей перископа и буссоли |
| Исправный перископ, установленный на монокуляре, не должен заметно изменять направление линии визирования. Проверку отклонения визирного луча проводите так: — наведите монокуляр без перископа на удаленный предмет, расположенный не ближе 1000 м; — установите вертикально перископ на монокуляр. При отсутствии дефектов в перископе изображение точки наводки не должно смещаться с перекрестия сетки; если смещение обнаружено, то следует измерить величину и направление смещения по сетке или, пользуясь механизмами, — по шкалам | Оптическая ось перископа, закрепленного вертикально на тубусе монокуляра, должна быть параллельна оптической оси монокуляра в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Допустимая величина отклонения — 0-01 |
| 8. Падение напряжения в аккумуляторных батареях и работа осветителя |
| Исправное освещение позволяет работать с прибором в ночное время. Для проверки осветителя необходимо повернуть маховички и убедиться, что горят лампочки, установленные в патроне переносной лампы, патроне лампы сетки и вехе. Если лампочки не горят, то необходимо проверить аккумуляторную батарею, если не горит одна или две лампочки, значит они перегорели и их нужно заменить запасными. Периодически замеряйте тестером падение напряжения на аккумуляторных батареях | Падение напряжения в аккумуляторных батареях должно быть не ниже 2 В |
| 9. Надежность крепления диоптрийной шкалы |
| Проверьте надежность крепления стопорными винтами диоптрийной шкалы к оправе линзы. Вращением диоптрийной шкалы убедитесь, что она не проворачивается относительно оправы линзы. Проверьте крепление стопорных винтов | При завернутых стопорных винтах диоптрийная шкала не должна проворачиваться относительно оправы окуляра |
| 10. Изменение цвета поглотителя влаги влагопоглотителя |
| Посмотрите в смотровое окно влагопоглотителя и сравните цвет поглотителя влаги. При изменении цвета поглотителя влаги до бледно-розового или грязно-белого влагопоглотитель необходимо заменить | Поглотитель влаги должен иметь синий цвет |
| 11. Надежность крепления буссоли в опоре треноги |
| Заверните до упора в головку опору. Проверьте, нет ли качки опоры, когда защелка находится в пазу. Установите треногу устойчиво на земле и закрепите зажимным винтом буссоль в опоре. При завернутом до упора зажимном винте буссоль не должна поворачиваться в опоре треноги, зазор между двумя половинами чашки должен быть не менее 1,5 мм | Зазор между двумя половинами чашки треноги при закрепленной буссоли должен быть от 1,5 до 3 мм |

# 7. ИЗМЕРЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ, ВЕРТИКАЛЬНЫХ

# И УГЛОВ МЕСТА ЦЕЛИ С ПОМОЩЬЮ БУССОЛИ.

## 7.1 Измерение углов в горизонтальной плоскости

Горизонтальные углы можно измерять по угломерным и буссольным шкалам, а также по сетке монокуляра. Перед измерением буссоль следует установить в горизонтальное положение по шаровому уровню.

Для измерения угла по угломерным шкалам необходимо:

- навести вертикальную нить перекрестия сетки на одну из точек местности;

- установить на угломерных шкалах отсчет 0-00, для чего,  нажав   одной   рукой   на рычажную   рукоятку,   другой подвести нулевое  деление  грубой  угломерной  шкалы под риску «у» индекса. Нажать на кнопку и, придерживая пальцами круглую рукоятку, повернуть шкалу до совмещения нуля с индексом, после чего отпустить кнопку;

- вращая рукоятку, навести вертикальную нить перекрестия сетки на вторую намеченную точку местности;

- снять отсчет по угломерным шкалам, который и будет измеряемым горизонтальным углом.

Для измерения угла по буссольным шкалам необходимо:

- навести вертикальную нить перекрестия сетки на одну из точек местности;

- снять отсчет по буссольным  шкалам по этой точке;

- навести вертикальную нить перекрестия сетки на другую точку местности;

- снять отсчет по буссольным  шкалам по другой  точке;

- разность отсчётов по первой и второй точкам и будет измеряемым горизонтальным  углом.

## 7.2 Измерение углов в вертикальной плоскости

Вертикальные углы  измеряют для  определения  превышения одной точки над другой, а также для приведения измеренных расстояний к горизонту.

Вертикальные углы можно измерять либо путем наклона визирной оси монокуляра с последующим отсчетом по шкалам, либо по сетке в поле зрения при неподвижном монокуляре.

Пределы измеряемых углов ограничены величиной ±3-00 при отсчете по шкалам и величиной ±0-40 — при пользовании сеткой.

Определение углового расстояния между двумя точками сводится к поочередному измерению углов места каждой из них и в зависимости от знаков к сложению или вычитанию полученных результатов.

Для определения угла места цели путем   наклона визирной оси монокуляра следует:

- вращая   рукоятки,   совместить   горизонтальную   нить перекрестия сетки с целью;

- отсчитать число больших делений на шкале и число малых делений на шкале.

Для определения угла места цели по сетке монокуляра необходимо:

- установить   монокуляр на отсчет   0-00   по шкалам и, вращая рукоятку, совместить вертикальную нить сетки с целью;

- отсчитать величину угла от перекрестия сетки до  изображения цели (каждое деление сетки равно 0-05).

- если цель находится выше перекрестия сетки, то полученный угол места положительный, а если цель находится ниже перекрестия, — отрицательный.

Для определения  вертикального угла между двумя точками методом наклона визирной оси следует:

- измерить по очереди угол места каждой точки, пользуясь методом наклона визирной оси монокуляра;

- сложить полученные результаты, если измеренные углы имеют разные знаки, или вычесть меньший из большего, если знаки одинаковые.

Для определения угла между точками по сетке монокуляра следует:

- вращая рукоятки, навести перекрестие сетки на один из предметов;

- при определении вертикального  угла  необходимо  вращением рукоятки  навести вертикальную нить   сетки  на второй   предмет (при определении горизонтального угла вращая рукоятку наводить горизонтальную нить сетки на второй предмет);

- отсчитать угол от перекрестия сетки до второго предмета (цена одного деления равна 0-05).

В тех случаях, когда угол между предметами не укладывается на сетке от перекрестия до крайнего штриха, то следует пользоваться всей шкалой сетки. При этом один из предметов необходимо наводить на крайний штрих сетки, и этот штрих принимать за начало отсчета.

## 7.3 Определение значений синусов углов

Для направления орудия в цель приходится определять значения синусов углов. Для их определения на угломерной шкале нанесены точки.

Для углов 0 и 30-00 синус равен нулю, поэтому против этих штрихов никаких точек нет.

Для углов 15-00 и 45-00 синус равен единице и это его значение условно отмечено тремя точками. Остальные значения синуса расположены через 0,1 в промежутках вышеупомянутых углов, причем четные значения 0,2; 0,4 и т. д. указаны двумя точками, а нечетные 0,1; 0,3 и т. д. — одной точкой.

Шкала синусов не имеет оцифровки, так что при пользовании ею следует отсчитывать число мест точек, начиная от штрихов 0 или 30 до риски «у» индекса, причем каждое место считать за 0,1.

Отсчет от «О» ведется для углов, лежащих в пределах от 45-00 до 60-00 (нуля) и от 60-00 (нуля) до 15-00: отсчет от «30» — для углов в пределах от 15-00 до 30-00 и от 30-00 до 45-00.

Для определения значения синуса угла необходимо:

- навести перекрестие сетки на цель;

- установить на шкалах отсчет 30-00 для чего, нажав на рукоятку, подвести деление 30 шкалы под риску «у» индекса, а затем, нажав на кнопку  и вращая   шкалу, установить отсчет ноль;

- вращая рукоятки, навести перекрестие сетки на батарею;

- отсчитать число мест точек от деления «О» или «30» угломерной шкалы  до риски «у» индекса;  полученное число мест точек соответствует числу десятых синуса угла.

Отсчет мест точек начинать от «О» или «30» угломерной шкалы, в зависимости от того, откуда будет ближе до риски «у» индекса. Следует иметь в виду, что полученное значение синуса не может быть больше единицы.

# 8.ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАГНИТНОГО АЗИМУТА

# И ДАЛЬНОСТЕЙ С ПОМОЩЬЮ БУССОЛИ.

Для определения магнитного азимута необходимо:

1. Подготовить буссоль к работе.

2. Сориентировать   буссоль   по   магнитному   меридиану   (магнитной стрелке).

3.  Определить магнитный азимут по удаленной точке.  Для чего:

- навести вертикальную линию перекрестия сетки на выбранный предмет с помощью отводки и моховичка отсчетного механизма;

- снять отсчет по буссольному кольцу и барабанчику;

- повторить не менее 3-4 раз измерения магнитного азимута, каждый раз заново ориентируя буссоль по магнитной стрелке и за окончательный результат взять среднее из числа произведенных измерений.

## 8.1 Определение поправки буссоли

Поправка  буссоли ((m, позволяющая переходить от измеренной буссоли к дирекционному углу  по формуле  α=(m –((m, определяется  на местности  путем сравнения  известного дирекционного угла направления с магнитным азимутом того же направления.

Для определения поправки буссоли используется направление, дирекционный угол которого:

- известен из каталога (списка) координат опорной сети;

- получен вычислением по координатам точек сети, взаимно удаленных не менее чем на 2 км;

- определен по Солнцу или звездам.

В крайнем случае, дирекционный угол может быть получен вычислением по координатам контурных точек, снятых с карты, расстояние между которыми на карте должно быть не менее 10 см.

Поправки буссолей определяются заблаговременно и одновременно для всех приборов подразделения на основе одного ориентирного направления.

Порядок определения поправок буссолей следующий:

На точке А  ориентирного направления с известным дирекционным углом АВ ставят один из выверяемых приборов, принятый за контрольный; на точках 1, 2, 3 ... n — остальные выверяемые приборы.

На буссольных шкалах контрольного прибора устанавливают отсчет, равный дирекционному углу АВ, и при этом отсчете наводят монокуляр в точку В. Ориентировав таким путем прибор, последовательно отмечаются им по точкам 1, 2, 3 ... n.     Изменив полученные отметки на 30-00, получают дирекционные углы направлений с точек 1, 2, 3 ... n на точку А.

В то же время на всех точках 1, 2, 3 ... n ориентируют приборы по магнитной стрелке и по команде (сигналу) организующего выверку одновременно начинают измерение буссоли направления на точку А. Измерение буссоли повторяется не менее 4—5 раз, и каждый раз приборы ориентируются заново. Среднее значение докладывают организующему выверку.

Контрольным прибором измеряют одновременно буссоль направления на ориентирную точку В. Для повышения точности и, главное, для обнаружения возможных грубых промахов производится повторное измерение буссоли.

По приказанию организующего выверку снимают приборы с точек 1, 2, 3 ... n (треноги остаются на месте) и перемещают их с точки 1 на точку 2, с точки 2 на точку 3 и т. д. По команде (сигналу) измеряют буссоли направлений на точку А (4—5 независимых измерений). Среднее значение буссоли докладывают организующему выверку.

Организующий выверку отмечает по часам начало первого измерения и конец второго измерения буссоли; полученные средние значения буссоли записывают в журнале и для каждого измерения вычисляют поправки буссолей всех приборов по формуле

((m =(m – α,

где ((m - поправка буссоли;

(m-буссоль направления на точку А (среднее значение), для контрольного прибора — на точку В;

α-дирекционный угол направления на точку А   (для контрольного прибора — на точку В).

Вычисленные значения сводят в таблицы.

Значения поправок буссолей с указанием времени и места их определения записывают на бирках, вкладываемых в футляр каждого прибора.

Перестановка буссольных шкал приборов для приведения поправки буссоли к нулю или к величине поправки буссоли другого прибора категорически запрещается.

Найденные значения поправок буссолей действительны только на момент их определения и на удалении не более 10 км (в неаномальном районе) от точки, на которой производилось определение поправок буссолей.

При перемещении в новый район на расстояние более 10 км поправки буссолей определяются заново. В этом случае поправки буссолей определяют не для всех приборов, выверенных на первоначальной точке, а лишь для двух из них. Получив для каждого из этих двух приборов разность поправок буссолей: «вновь полученная минус ранее определенная», берут среднее и на эту величину, с учетом ее знака, изменяют поправки буссолей всех приборов, выверенных на первоначальной точке.

При использовании найденного значения поправки буссоли для ориентирования в дневные часы суток весной, летом и осенью надо учитывать ее суточное изменение. Зимой и ночью суточное изменение не учитывается. Учет суточного изменения поправки буссоли производят путем введения в нее поправки, получаемой по графику. Числа вдоль верхней и нижней рамок графика обозначают поясное декретное время. Вдоль левой и правой рамок снимают отсчеты, соответствующие пересечению вертикальных линий с кривой суточного изменения поправок буссоли. Например, для момента 17 ч 00 мин отсчет равен 0-03,6.

Для получения по графику поправки на момент ориентирования надо из отсчета для этого момента вычесть отсчет для момента определения поправки буссоли. Полученную по графику поправку прибавляют, учитывая ее знак, к поправке буссоли.

## 8.2 Измерение расстояний по дальномерным шкалам сетки

Расстояние до различных точек на местности, удаленных не более чем на 400 м, определяется по дальномерным шкалам с помощью рейки. В зависимости от условий рейку устанавливать горизонтально или вертикально и определять расстояние по соответствующей дальномерной шкале.

Расстояние при                    горизонтально расположенной рейке определять следующим образом:

а) в одной из двух точек, между  которыми определяется расстояние, установить буссоль;

б)на второй точке перпендикулярно к линии наблюдения выставить горизонтальную рейку;

в)совместив правый (неоцифрованный) штрих горизонтальной дальномерной шкалы  с правым указателем, отсчитать расстояние по дальномерной шкале против левого указателя рейки.

Если левый указатель рейки находится против штриха шкалы, обозначенного числом 60, расстояние равно 60 м, если против штриха 200, — расстояние равно 200 м и т. д.

При определении расстояний по вертикальной дальномерной шкале, верхний штрих этой шкалы совмещать с верхним указателем рейки, установленной вертикально и против нижнего указателя рейки определять расстояние по шкале.

# БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Учебник сержанта ракетных войск и артиллерии. (Для командиров отделений разведки и подвижных разведывательных пунктов). – Москва. Военное издательство. 1991г. – 224с.

2. Руководство по применению приборов для разведки и стрельбы артиллерии. - Москва. Военное издательство. 1985г. – 336с.

3. Перископическая артиллерийская буссоль ПАБ-2М. Техническое описание и инструкция по эксплуатации.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ БУССОЛИ ПАБ-2М.	3

2. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУССОЛИ	4

3. КОМПЛЕКТ ПРИБОРА	5

4. УСТРОЙСТВО  И  РАБОТА  СОСТАВНЫХ  ЧАСТЕЙ  ПРИБОРА	6

5. ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ	11

5.1 Проверка аккумуляторных батарей.	11

5.2. Перевод  прибора в боевое  положение.	11

5.3. Перевод  прибора   в походное  положение	12

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ    ПРОВЕРОК    ТЕХНИЧЕСКОГО    СОСТОЯНИЯ ПАБ-2М	13

7. ИЗМЕРЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ, ВЕРТИКАЛЬНЫХ И УГЛОВ МЕСТА ЦЕЛИ С ПОМОЩЬЮ БУССОЛИ.	17

7.1 Измерение углов в горизонтальной плоскости	17

7.2 Измерение углов в вертикальной плоскости	18

7.3 Определение значений синусов углов	19

8.ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАГНИТНОГО АЗИМУТА И ДАЛЬНОСТЕЙ С ПОМОЩЬЮ БУССОЛИ.	20

8.1 Определение поправки буссоли	20

8.2 Измерение расстояний по дальномерным шкалам сетки	23

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	24

Учебное издание

Александр Анатольевич Поливка

подполковник, начальник цикла – старший преподаватель

АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ ВООРУЖЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ, ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСТРОЙСТВО ПАБ-2.

КОНТРОЛЬНЫЙ ОСМОТР, ПРОВЕРКА И ПОДГОТОВКА БУССОЛИ К РАБОТЕ.

ПОРЯДОК РАБОТЫ.

Учебное пособие

нарядов огневой позиции

# Text boxes

Рис.2. Вид буссоли с перископом на треноге

Рис.3. Вид сетки в поле зрения монокуляра

68 – угломерные шкалы; 69 – горизонтальная дальномерная шкала; 70 – вертикальная дальномерная шкала.

Рис. 5. Верх треноги с чашкой

Рис. 6. Тренога в боевом и походном положении

Рис. 7. Дальномерная рейка

Рис. 9. Футляр буссоли.

116 – корпус; 117 – пробка; 118 – вла-гопоглотитель; 119 – ключ; 120 – сал-фетка; 121, 124 – отвертка; 122 – отвес; 123 – крышка; 125 – тех.описание и формуляр.

Рис. 4. Осветитель

Рис. 8. Осветитель дальномерной рейки